Общество с ограниченной ответственностью «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр.Металлургов, д.12

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

сельского поселения Орловский сельсовет

муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Том II

Пояснительная записка

Шифр: А-38.661-14 ГП.ПЗ

Заказчик: Администрация сельского поселения Орловский сельсовет

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

Директор ООО «Архивариус»                       К. Н. Гребенщиков

Магнитогорск

2014 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Генеральный план

Основная часть проекта

Том I шифр А-38.661-14 ГП.ПТП

Положение о территориальном планировании.

Том I.I шифр А-38.661-14 ГП.ОЧП

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. | ГП.ОЧП -1 | 1:25 000 |
| 2 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. | ГП.ОЧП -2 | 1:25 000 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения. | ГП.ОЧП -3 | 1:25 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта Карта границ населенного пункта Карта функциональных зон населенного пункта с.Орловка | ГП.ОЧП -4 | 1:5 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта Карта границ населенного пункта Карта функциональных зон населенного пункта д.Ошмянка | ГП.ОЧП -5 | 1:5 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта Карта границ населенного пункта Карта функциональных зон населенного пункта д.Петровка | ГП.ОЧП -6 | 1:5 000 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта Карта границ населенного пункта Карта функциональных зон населенного пункта д.Труженик | ГП.ОЧП -7 | 1:5 000 |

Материалы по обоснованию проекта

Том II шифр А-38.661-14 ГП.ПЗ

Пояснительная записка.

Том II.I шифр А-38.661-14 ГП.МОП

Графические материалы:

| № п/п | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Карта размещения проектируемой территории в структуре района. | ГП.МОП-1 | 1:500 000 |
| 2 | Карта расположения объектов местного значения поселения. | ГП.МОП-2 | 1:25 000 |
| 3 | Карта использования территории поселения с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий. | ГП.МОП-3 | 1:25 000 |
| 4 | Карта ограничений поселения. | ГП.МОП-4 | 1:25 000 |
| 5 | Карта транспортной инфраструктуры поселения. | ГП.МОП-5 | 1:25 000 |
| 6 | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий поселения. | ГП.МОП-6 | 1:25 000 |
| 7 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ГП.МОП-7 | 1:25 000 |
| 8 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. с.Орловка | ГП.МОП-7.1 | 1:5 000 |

Приложения

| Приложение А (10 листов) | Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, рег. № 0047-2010-7445021713-П-144 от 05.10.2012 г, выданного Некоммерческим партнерством «Региональная строительная организация». |
| --- | --- |
| Приложение Б (4 листа) | Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 221-01/И-038 от 18.11.13 г., выданного СРО НП «ГЕОБАЛТ». |
| Приложение В (2 листа) | Лицензия Управления ФСБ России по Челябинской области № 2170 от 15.12.2011г. |
| Приложение Г (5 листов) | Техническое задание на разработку градостроительной документации. |

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением всех действующих строительных норм и правил государственных стандартов и инструкций.

Состав и содержание проектных материалов выполнены в соответствии с действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Генеральный план соответствует требованиям статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Главный архитектор проекта	 _________________	А.С. Компаниец

Состав участников проекта

| Директор, главный архитектор ООО «Архивариус», канд. арх., член САР РФ Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №1, ГАП Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №2, ГАП Архитекторы Инженеры-проектировщики Инженер технического отдела | К.Н. Гребенщиков Е.С. Чернова А.С. Компаниец Е.С. Пудова А.Н. Бодьян Ю.А. Лукьянова А.С. Павлова К.А. Игнатьева А.А. Редьков В.В. Герасина Д.В. Яковлев Д.П. Плотникова |
| --- | --- |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3

1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	6

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	7

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.	7

УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	7

2.1 Сельское поселение в системе расселения	7

2.1.1 Историческая справка	8

Карта размещения проектируемой территории в структуре района.	10

2.2 Природные условия и ресурсы	11

2.2.1 Климатическая характеристика.	11

2.2.2 Рельеф и геологическое строение	13

2.2.3 Гидрография, гидрогеология	14

2.2.4 Инженерно-геологическая характеристика	15

2.2.5 Почвы. Растительный и животный мир	17

2.2.6 Полезные ископаемые	18

2.2.7 Леса и лесное хозяйство	18

2.2.8 Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры	20

2.3 Современное состояние, проблемы и направления комплексного развития	22

2.3.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории	23

2.3.2 Население	28

2.3.3 Жилой фонд	29

2.3.4 Учреждения обслуживания	31

2.3.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории	48

2.3.6 Зоны особого назначения	48

2.3.7 Ландшафтно-рекреационные территории	50

2.3.8 Прогнозируемые ограничения использования территорий	52

Карта расположения объектов местного значения поселения	62

Карта использования территории муниципального образования с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий	63

Карта ограничений	65

2.4. Транспортная инфраструктура	66

2.4.1 Внешний транспорт	66

2.4.2 Поселковая улично-дорожная сеть	68

Карта транспортной инфраструктуры	70

2.5. Инженерная инфраструктура	71

2.5.1 Водоснабжение	71

2.5.2 Водоотведение	73

2.5.3 Газоснабжение	74

2.5.4 Теплоснабжение	75

2.5.5 Электроснабжение	75

2.5.6 Системы связи	77

2.5.7 Инженерная подготовка территории	78

Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий	79

2.6 Мероприятия по охране окружающей среды	80

2.6.1 Охрана воздушного бассейна	80

2.6.2 Охрана водного бассейна	81

2.6.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова	82

2.6.4 Охрана растительного и животного мира	83

2.6.5 Охрана от физического воздействия	84

3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	85

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	90

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	91

# ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архивариус» по заказу Администрации сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (Муниципальный контракт № 1 от «02» июня 2014 г.) в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ;

- Земельным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;

- Водным Кодексом РФ № 246 – ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ № 242 – ФЗ;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244);

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- ТСН РБ «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» от 13.05.2008 г.

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

При разработке генерального плана сельского поселения использованы следующие материалы:

- топографическая съемка масштаба 1:25000, 1:5000, предоставленная заказчиком;

- схема территориального планирования муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, разработанная ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2012г.;

- техническое задание на разработку документа территориального планирования «Генеральный план сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района  Благовещенский район Республики Башкортостан»

- исходные данные, выданные Администрацией муниципального района Благовещенский район.

Общая часть

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ Генеральный план содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

4) карту функциональных зон поселения или городского округа.

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа (глава 1);

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования (глава 2);

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий (глава 2);

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования (глава 2);

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования (глава 2);

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (глава 3);

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования (глава 4).

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Разработка Генерального плана обусловлена и предопределена современным развитием рыночной экономики, появлением различных форм собственности и разнообразием форм собственности, а также для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и их строительства, ведения градостроительного кадастра.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющий интересы населения и государств и определяет основные направления развития, преобразования территории поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности поселения.

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы - разработка социально-ориентированного градостроительного документа - Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной сферы жизнедеятельности.

В проекте предусмотрены основные предпосылки, пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния сельского поселения.

Целями территориального планирования сельского поселения являются:

-обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения;

-обеспечение устойчивого развития территорий поселения;

-учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

-отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования, в целях инвестиционной привлекательности, территорий поселения для принятия решений органами местного самоуправления при последующей реализации таких решений;

-размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия;

-согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности сельского поселения и Российской Федерации, и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу;

-охрана объектов культурного наследия.

Задачами территориального планирования сельского поселения являются: планирование развития поселения градостроительными средствами на основании проведения комплексной оценки природно-климатических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических факторов с учётом местоположения поселения в системе расселения муниципального района, установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, функциональных зон, зон с особыми условиями использования территории.

Генеральный план является основой для комплексного решения вопросов инженерного и транспортного обустройства территории, социально-экономического развития, охраны окружающей среды, разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков для последующей разработки целевых программ, определения зон инвестиционного развития.

Для положительного решения задач выбора направлений дальнейшего развития (преобразования территорий) поселения имеются следующие предпосылки:

- благоприятные природно-климатические условия;

- благоприятная экологическая обстановка на большей части территории;

- прохождение по территории поселения мощных транспортных магистралей регионального и муниципального значения;

- необходимый производственный и квалификационный потенциал.

Расчетные сроки проекта.

Мероприятия по планированию развития генерального плана подготовлены на период расчётного срока, соответствующего расчётному периоду Схемы территориального планирования. В периоде расчётного срока выделяются первоочередные мероприятия – мероприятия, реализация которых предполагается в течение десяти лет, начиная с года, следующего за годом утверждения генерального плана.

Генеральный план содержит прогнозные предложения по возможному оптимистичному развитию территории сельского поселения за расчётный срок. Проектом определено развитие сельского поселения до 2034 года (расчетный срок генплана - 20 лет). Исходный год - 2014г.

# 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

При разработке генерального плана сельского поселения использованы следующие материалы:

- топографическая съемка масштаба 1:25000;

- топографическая съемка масштаба 1:5000;

- схема территориального планирования муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, разработанная ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2012г.;

- исходные данные, выданные Администрацией муниципального района Благовещенский район;

- внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года», выполненное ООО «Институт строительных проектов», г. Санкт-Петербург;

-	среднесрочная комплексная программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы;

- муниципальная комплексная инвестиционная программа социально- экономического развития муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы;

- муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан на 2013 - 2015 годы»;

- муниципальная программа развития  бытового обслуживания населения в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан на 2011-2014 годы;

- муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан на 2011-2020 годы;

- муниципальная инновационная программа муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы;

- муниципальная программа развития торговли на 2011-2015 годы;

- муниципальная программа снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан до 2017 года;

- муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы;

- муниципальная программа развития библиотечного дела в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан на 2010 – 2014 гг;

- муниципальная программа развития  физической культуры, спорта и самодеятельного туризма в муниципальном районе Благовещенский район Республики Башкортостан на 2014-2016 годы;

- муниципальная программа развитие образования муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2014-2018 годы.

# 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ.

# УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## 2.1 Сельское поселение в системе расселения

Сельское поселение Орловский сельсовет входит в состав муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Границы сельского поселения установлены Законом Республики Башкортостан от 20 апреля 2005 года № 178-з «Об административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан». Принципы и порядок изменения административно-территориального устройства Республики Башкортостан, порядок регистрации, учёта административно-территориальных единиц и населенных пунктов республики и иные вопросы административно-территориального устройства Республики Башкортостан определяются вышеуказанным законом.

Сельское поселение Орловский сельсовет территориально граничит:

на севере – с с.п. Саннинский сельсовет, Богородский сельсовет м.р. Благовещенский район;

на востоке – с с.п. Новонадеждинский сельсовет м.р. Благовещенский район;

на юге - с с.п. Николаевский сельсовет м.р. Благовещенский район;

на западе - с с.п. Богородский сельсовет, Удельно-Дуванейский сельсовет м.р. Благовещенский район;

Административным центром сельского поселения является село Орловка. Село Орловка расположено в 24 км к северу от райцентра и 49 км к северу от ж.д. станции Загородная.

Таблица 1

Перечень и численность населенных пунктов сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь земель населенного пункта, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сущ. границах | на исходный (2014 г.) |
|  | с.п.Орловский сельсовет |  |  |
| 1 | с.Орловка | 34,44 | 102 |
| 2 | д.Ошмянка | 36,51 | 252 |
| 3 | д.Петровка | 2,7 | 0 |
| 4 | д.Труженик | 10,68 | 39 |
|  | Итого: | 84,33 | 393 |

Большое влияние на развитие сельского поселения оказывает близость к городу Уфа, Благовещенск и развитие в качестве сельскохозяйственного центра.

Связь сельского поселения с ближайшей железнодорожной станцией и городом Благовещенском, а также с Уфой и городами РБ осуществляется автомобильным транспортом по автодорогам регионального значения, железнодорожным транспортом через станцию Загородная, воздушным транспортом через аэропорт г.Уфа.

Связь населенных пунктов внутри сельского поселения осуществляется автотранспортом.

### 2.1.1 Историческая справка

В 1858 году в Башкирию как ещё мало обжитый край, потянулись первые переселенцы. Возле реки Огрязь, что сейчас протекает в конце села Орловка, поселились первые жители. Это были братья Стариковы Михаил и Кондратий. Через год здесь уже выстроились первые дома 41семьи переселенцев из Вятской губернии Орловского уезда. Отсюда и берёт своё название Орловка.

В 1898 году в Орловке, как самой  большой деревне, была организованна трёхклассная земская школа.

После революции крестьянские семьи  выезжали по несколько хозяйств на место купленного участка или надела земли, образуя новые поселения. Вокруг Орловки возникли небольшие деревни, в том числе д.Труженик.

В 1926 году в Орловке организовалась первая партийная ячейка, состоящая из пяти коммунистов. В годы коллективизации Орловка входила в состав разных колхозов, образованных на территории  Орловского с/совета.

Во время ВОВ в  д. Орловка в это время была центральная усадьба колхоза имени Сталина. Председателем колхоза был Маракулин Демид К. На фронт  из Орловки ушли 38 человек.

В 1952 году в Орловку из Петровки была переведена семилетняя школа. В 1953 году в школе обучалось 163 учащихся. В 1956 году в Орловке установили свою электростанцию.

С 1961 года Орловка стала центральной усадьбой колхоза Заря.

В 1990 году здесь открывалась новая типовая школа.

В 2007 году село было газифицировано.

## Карта размещения проектируемой территории в структуре района.

## 2.2 Природные условия и ресурсы

Природные условия сельского поселения представлены в контексте основных характеристик муниципального района Благовещенский район.

### 2.2.1 Климатическая характеристика.

Климатические данные сельского поселения приведены по наблюдениям ближайшей метеостанции Бирск, а также по отрывочным наблюдениям над осадками населенных пунктов района.

Вся территория сельского поселения характеризуется умеренно-сухим типом климатических условий. В целом, климат континентальный, который определяется характером взаимодействия радиационных и атмосферно-циркуляционных процессов с земной поверхностью.

Территория сельского поселения по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» относится к строительно-климатической зоне – I В. В соответствии с ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология» территория поселения относится к 1 климатическому району. Продолжительность отопительного периода – 211 дней. Продолжительность благоприятного периода, в среднем за год, длится 180-200 дней, в том числе летом – 90-120 дней. Характерной чертой является холодная зима, занимающая 35-45% продолжительности года.

В соответствии с данными наблюдений метеостанций, для территории сельского поселения характерно умеренно-тёплое лето, суровая и снежная зима. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 70-76%, минимальная - в мае (58-63%), максимальная – в декабре и январе (76-86%). Среднегодовая продолжительность солнечного сияния в среднем составляет 1984 ч. Южный Урал характеризуется радиационным индексом сухости (отношение выпавших осадков к расходу влаги — ГТК) 1,6, суммарной температурой воздуха от 1650 °С.

Таблица 2

Климатические характеристики сельского поселения

| Метеостанции | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месячная и годовая температура воздуха по многолетним данным, оС (1994-2008 гг.) |
| Бирск | -13,7 | -13,0 | -6,3 | 4,0 | 12,5 | 17,3 | 19,0 | 16,9 | 11,1 | 3,2 | -5,0 | -11,2 | 2,9 |
|  | Месячная и годовая сумма осадков по многолетним данным, мм (1994-2008 гг.) |
| Бирск | 35 | 27 | 24 | 31 | 40 | 61 | 76 | 57 | 60 | 62 | 52 | 42 | 567 |

Таблица 3

Средняя скорость ветра по направлениям (м/с), относительная влажность (%)

| № | Метеостанции | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Относительная влажность воздуха, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь | июль |
| 1 | Бирск | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 3,7 | 4,9 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 82 | 67 |

Сельское поселение относится к лесостепной зоне Русской равнины.

Температурный режим

- Абсолютный минимум -47оС.

- Абсолютный максимум +38оС.

- Средняя температура воздуха: в январе -13,7оС; в июле +19,0оС; за год +2,9оС.

- Средняя минимальная температура января составляет -20оС.

- Средняя максимальная температура июля составляет +25,0оС.

На территории сельского поселения наблюдаются отклонения от среднемноголетних значений, при превышении установленных параметров явления относятся к опасным природным явлениям (опасные явления – ОЯ). Перечень опасных метеорологических явлений приведён в Схеме территориального планирования.

На территории сельского поселения стационарные метеорологические наблюдения не осуществляются. Ближайшие наблюдения проводятся на базе метеорологической станции г.Бирск.

По своим агроклиматическим условиям район сельского поселения характеризуется как умеренно холодный с различным увлажнением. Отличается большим количеством тепла и хорошим сельскохозяйственным использованием территории.

Сумма температур за период с температурой выше +10оС изменяется в пределах 1500-1800оС. Продолжительность периода активной вегетации составляет 106-110 дней. На ровных открытых местах период начинается обычно 15 мая. Безморозный период продолжается в среднем 90-200 дней с поздними весенними и ранними осенними заморозками может быть на 30 дней короче. Последние весенние заморозки наблюдаются в конце третьей декады мая, а первые осенние – в первой декаде сентября.

В связи с низкими среднегодовыми температурами воздуха, территория сельского поселения характеризуется значительной глубиной промерзания грунтов, которая составляет в зависимости от вида грунта от 1,78 м до 2,62 м.

Большая часть территории сельского поселения пригодна для возделывания сельскохозяйственных культур. Территория пригодна для развития животноводства. Наиболее благоприятна для возделывания сельскохозяйственных культур долина р.Белая и прилегающая к ней территория. В открытом грунте выращивают полноценные урожаи теплолюбивых растений.

Агроклиматические условия, несмотря на суровость и ряд неблагоприятных факторов, создают возможности ведения сельского хозяйства, однако при ведении сельского хозяйства требует применения дифференциальной агротехники. Соотношение продолжительности периодов активной вегетации растений и безморозного периода обуславливает возможность повреждения сельскохозяйственных культур заморозками в начале и конце вегетационного периода.

Климатические условия являются одним из факторов, который влияет на решения, принимаемые при планировании территорий, весомость которого зависит от планируемого функционального назначения территории. По климатическим условиям вся территория сельского поселения благоприятная для развития санаторно-курортной сети и зон отдыха в течение всего года.

Осадки

Количество и распределение осадков в течение года определяется, главным образом, циклической деятельностью атмосферы и особенностями рельефа рассматриваемой территории.

Осадки распределяются неравномерно. За период активной вегетации выпадает от 200 до 300 мм. Соответственно ГТК изменяется от 1,2 до 1,8. Территория характеризуется высокой степенью увлажнения, не характерны засухи (не зафиксированы за весь период наблюдения), суховеи и пр.

- Среднегодовое количество осадков, выпадающих на территории ~700 мм.

- В среднем за год около 80-90 дней с осадками, превышающими 1 мм.

- Наибольшее количество осадков наблюдается в июле (до 70 мм), наименьшее – март (10-20 мм).

- Среднегодовая скорость ветра составляет 3-4 м/с.

Продолжительность залегания снежного покрова составляет 150 суток.

Наибольшая высота снежного покрова (30-40 см) приходится на третью декаду февраля. Талые воды снежного покрова играют важную роль в формировании речных стоков проектируемой территории.

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. В течение года преобладают южные и юго-западные ветры. В холодный период также преобладают южные и юго-западные ветры, летом – северо-восточные и северные.

### 2.2.2 Рельеф и геологическое строение

На территории сельского поселения преобладает увалисто-волнистая равнина, сложенная неогеновыми глинами, песками и галечниками. Наивысшей точкой на территории поселения является безымянная возвышенность (226,2м).

Вся территория сельского поселения относится к геоморфологическому району Русской платформы и является ее восточной окраиной. Согласно данных ФГУП «ВСЕГЕИ» сельское поселение расположено в пределах Камско-Бельского авлакогена Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы.

Камско-Бельский авлакоген - крупная отрицательная структура рифейского осадконакопления, является перспективной территорией в Волго-Уральской НГП для поисков УВ сырья. На востоке Русской плиты Камско-Бельский авлакоген занимает доминирующее положение по площади распространения и толщине рифейских отложений. Выделяющиеся в рифейском структурном этаже нижнерифейский и средне-верхнерифейский ярусы имеют повсеместное распространение. Нижний рифей на востоке Русской плиты является наиболее крупным подразделением, как верхнего протерозоя, так и осадочного чехла в целом.

Среди четвертичных отложений широко распространены аллювиальные, элювиально-делювиальные, элювиально-коллювиальные и озерно-болотные осадки. Аллювиальные отложения подразделяются на древнеаллювиальные и современные. Первые слагают надпойменные террасы крупных рек и представлены: в верхней части суглинками, глинами, супесями, в верхней части – гравийно-галечными отложениями. Общая мощность колеблется от 5 до 10 м. Современные аллювиальные отложения слагают пойму и русла рек. Мощность их изменяется от 1-5 м (на малых реках) до 7-10 м, (на участках переуглубленного русла до 20-30 м). К аллювиальным отложением приурочены месторождения кирпичных глин, строительных песков, песчано-гравийных смесей. Эллювиально-делювиальные отложения распространены повсеместно на пологих склонах хребтов и в межхребтовых понижениях. Представлены эти отложения суглинками, глинами с включением дресвы, щебня. Мощность образований изменяется от нескольких метров до 15-20 м.

В соответствии с Приложением 1 к СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*) населенные пункты, расположенные в сейсмических районах на территории сельского поселения, отсутствуют. Необходимо проведение исследования по сейсмическому районированию территории сельского поселения в составе работ по сейсмическому районированию территории Республики Башкортостан и составлению карт карстовой и сейсмической опасности. Строительство опасных производственных объектов следует осуществлять в соответствии с материалами сейсмического районирования и указанных карт в целях обеспечения безопасного сейсмостойкого строительства. В настоящее время в Республике Башкортостан отсутствует служба, осуществляющая отслеживание сейсмических процессов. На территории сельского поселения отсутствуют сейсмостанции, работающие в единой государственной системе слежения за сейсмособытиями.

Карстующиеся породы на территории сельского поселения очень распространены. По условиям залегания карстующихся пород, карст относится к карстовой стране Восточно-Европейской равнины. По характеру рельефа, карст в районе относится к равнинному карсту в горизонтально и пологозалегающих слабодислоцированных породах Предуралья (западная часть района, пораженность территории карстом 5-25%).

Эрозионные процессы не являются влияющим фактором. Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории менее 1%, интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов 1-5%.

Для освоения использовались наиболее благоприятные участки в долине реки Белая.

### 2.2.3 Гидрография, гидрогеология

Гидрографическая сеть территории сельского поселения представлена рекой Изяк, пересекающей ее с северо-запада на юго-восток, ее притоками, малыми реками и ручьями, озерами.

Речная сеть является частью водосборного бассейна Каспийского моря. Густота речной сети до 2 км/км2. Верхние течения главных рек расположены в межгорных депрессиях. По территории сельского поселения протекает 2 реки протяжённостью более 10 км с установленными водоохранными зонами.

Таблица 4

Характеристика наиболее крупных рек

| № п/п | Наименование реки | Куда впадает (км от устья) | Длина, км | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изяк | Уфа, справа, 71 | 72 | 200 |
| 2 | Огрязь | Изяк, справа, 52 | 20 | 100 |
| 3 | Малая Огрязь | Изяк, справа, 50 | 13 | 100 |

Река Изяк является притоком IV порядка р.Волги. По данным государственного водного реестра России относится к относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Павловского гидроузла до водомерного поста посёлка городского типа Шакша, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама. Питание смешанное, с преобладанием грунтового. Рельеф бассейна равнинно-увалистый, встречаются суходолы, развит карст. Ландшафты представлены широколиственными лесами на серых лесных почвах. Лесистость бассейна 35%. Название в переводе с башкирского - ложбина.

Малые реки также питаются за счёт атмосферных осадков, в паводок проходит 60-70% объёма годового стока, летне-осенняя межень нарушается дождевыми паводками. Некоторые водотоки летом пересыхают. Зимняя межень характеризуется устойчивым ледоставом, который держится в течение 5-6 месяцев. На многих реках образуются наледи. Толщина льда в среднем 0,7-1,0 м, при наледях до 2,2 м. Малые реки промерзают, а в местах выхода подземных ключей замерзают только в сильные морозы.

В пределах поселения может быть использовано ~5% стока. Это обусловлено необходимостью поддержания природоохранного стока (75%). Возможный к использованию сток используется практически полностью.

На территории сельского поселения по данным ФГБУ «Башкирское УГМС» населенные пункты не подвержены подтоплению.

Территория сельского поселения расположена в пределах Волго-Уральского артезианского бассейна. Волго-Уральский бассейн геотектонически отвечает одноименной антеклизе, Предуральскому прогибу и западному склону Урала. Он состоит из двух структурных этажей: нижнего — фундамента, представленного кристаллическими образованиями архея – раннего протерозоя, и верхнего — чехла, сложенного осадочными толщами позднего протерозоя, палеозоя и мезозоя – кайнозоя. Литологически осадочный чехол — это в основном карбонатные, в меньшей степени терригенные и галогенные породы, мощностью от 1,7–4 км на сводах (Татарском, Пермско-Башкирском) до 8–12 км во впадинах (Верхне-Камской, Бельской, Юрюзано-Сылвинской). Сельское поселение располагается на территории Волго-Камского артезианского бассейна второго порядка.

По характеру скоплений в Волго-Уральском бассейне выделяются поровые, порово-трещинные, трещинные и трещинно-карстовые классы подземных вод пластового типа. Наиболее широко развиты они в палеозойских отложениях Волго-Камского и Предуральского бассейнов. В позднепротерозойских (рифейско-вендских) сильно литифицированных, метаморфизованных образованиях этих структур, расположенных в зонах позднего катагенеза и метагенеза (на глубине более 2–3 км), распространены главным образом трещинно-жильные воды зон тектонических нарушений, литогенетической и тектонической трещиноватости.

Питание подземных вод осуществляется, в основном, за счёт инфильтрации атмосферных осадков. В питании трещинно-карстовых вод значительную роль играет поглощение поверхностных и грунтовых вод. Гидравлическую связь с речными водами имеет горизонт подземных вод аллювиальных отложений. Разгрузка подземных вод осуществляется в гидрографическую сеть.

Водообильность водоносных горизонтов и комплексов незначительная, кроме комплекса трещинно-карстовых пород. Воды, в основном, безнапорные. Качество воды хорошее, минерализация от 0,1 до 1 гр/л, среднее значение колеблется в пределах 0,3-0,5 гр/л. По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-натриевые.

Защищённость подземных вод неудовлетворительная (II категория по методике В.М.Гольдберга). Территория характеризуется наличием подземных вод зоны открытой трещиноватости коренных пород, перекрытых невыдержанными по мощности и составу песчано-глинистыми образованиями или отсутствием их.

### 2.2.4 Инженерно-геологическая характеристика

Опасные геологические явления носят эндогенный и экзогенный характер. На территории сельского поселения развиты следующие опасные и неблагоприятные физико-геологические процессы: водная эрозия, карстование горных пород.

Эрозия наиболее выражена в долине реки Изяк в виде специфических форм рельефа (останцы, уступы и пр.).

На территории сельского поселения развит горный подтип карбонатного карста, что обусловлено мощными карбонатными толщами, залегающими в отложениях верхнего протерозоя, силура, девона и карбона. Проявление горного карста подразделяются на поверхностные, глубинные и погребённые. ТСН 302-50-95 «Инструкция по изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях. Республика Башкортостан» регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям.

Поверхностные карстопроявления представлены, в основном, различной формы и величины карстовыми воронками, часто с открытыми понорами на их дне. Воронки круглые конусообразные, иногда имеют овальную форму с большой осью до 60 м и короткой до 10 м. Глубина достигает 8-10 м. Такие воронки играют активную роль при переводе поверхностного стока в подземный. Часто встречаются в виде цепочек по дну суходолов. Плотность воронок на 1 км2 на междуречьях не превышает 10 , на склонах и долинах достигает 30-40. Также карстовые проявления встречаются в виде колодцев, широко распространены глубинные карстопроявления (образование полостей и пещер).

На территории сельского поселения по геолого-структурному и геоморфологическому признакам выделены два инженерно-геологических региона:

1. Камско-Бельское понижение.

2. Долины рек.

Камско-Бельское понижение занимает центральную часть Западного Башкортостана со средними абсолютными высотами 100–250 м. Оно вытянуто с северо-запада на юго-восток и в целом повышается в том же направлении. По всему периметру, за исключением северо-западной прикамской части, оно окружено платформенными возвышенностями — Белебеевской на юго-западе, Приуральским Общим Сыртом на юге, Уфимским плато на севере и низкогорьем западного склона Южного Урала на востоке. В осевой зоне понижение пересекается главной рекой Башкирии — Белой и ее притоками. Левобережные Бельские притоки многочисленны (реки Стерля, Ашкадар, Куганак, Уршак, Дема, Кармасан, Чермасан, База, Сюнь и др.), текут в общем северо-северо-восточном направлении. Разделяющие их пониженные междуречья имеют уплощенный полого-увалистый характер с абсолютными отметками 110–200 м. Сложено левобережье в основном кунгурскими и уфимскими породами с присутствием в их составе прослоев гипсов и известняков, являющихся причиной сильной закарстованности территории. Плиоценовые и четвертичные осадки выполняют погребенные миоценовые и раннеплиоценовые врезы — палеодолины Белой и ее крупных притоков и современные долины этих рек. Правобережная часть Камско-Бельского понижения имеет более разнообразный и пересеченный рельеф, особенно в восточном предгорном участке Бельской равнины. Средние высоты правобережья 150–280 м, отдельные положительные формы рельефа (гряды, останцы и др.) местами достигают и превышают 350–400 м.

Участок к западу от р.Сим образует междуречье Сима и нижнего течения р.Уфы. Оно имеет равнинный полого-выпуклый увалистый рельеф, расчлененный левобережными притоками р.Уфы — реками Салдыбаш, Лобовка, Таушка, Юрмаш и др. Его средние высоты составляют 150–200 м (максимальные до 270 м). В районе г.Уфы и западнее до г.Бирск рельеф правобережья холмисто-увалистый. Столица Башкортостана г.Уфа расположена на плоском платообразном возвышении рельефа с крутыми склонами, ограниченном с запада, юга и востока долинами рек Уфы и Белой («Уфимский полуостров»).

Широкое распространение карстовых форм рельефа на территории Камско-Бельского понижения составляет ее характерную геоморфологическую особенность.

Долины рек объединяют поймы и территории первой и второй надпойменных террас рек. По площади инженерно-геологический район занимает ~5% территории сельского поселения. Здесь выделяются следующие генетические формы рельефа: аккумулятивные, скульптурно-аккумулятивные и эрозионные поверхности террас. Рельеф в горной части крутосклонный, реже слабонаклонный, террасированный.

Аллювиальные образования представлены следующими разностями: супеси, суглинки, глины, гравий, галька, валуны, пески. Мощность отложений меняется от 1,5-3 до 8-10 метров. Коренные породы различного литологического состава с диапазоном возраста от верхнего протерозоя до верхнего палеозоя.

Для территории указанного района характерно проявление процессов водной эрозии, карстовых процессов, заболачивания, затопление пойм паводковыми водами, образование наледей. По инженерно-геологическим условиям территория является неблагоприятной в поймах, на участках развития карста, на крутых склонах и ограниченно благоприятной на террасах.

По инженерно-геологическим условиям территория для градостроительного освоения, сельского хозяйства и рекреации является неблагоприятной в поймах, на участках развития карста, на крутых склонах и ограниченно благоприятной на террасах.

### 2.2.5 Почвы. Растительный и животный мир

Территория сельского поселения, в соответствии с природным районированием территории Республики Башкортостан, включает в себя 1 природный район: Забельский район широколиственных лесов.

В соответствии с данными Реестра особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан приводятся характеристики природных районов:

Забельский район широколиственных лесов

Пологоволнистые и холмистые равнины Прибелья, сложенные пермскими и четвертичными отложениями. Широко представлены карстовые формы рельефа. Преобладают в той или степени оподзоленные серые лесные почвы. Климат теплый, средне- и хорошо увлажненный. В прошлом здесь доминировали мезофитные широколиственные леса (дуб, липа, клен, ильм), которые в настоящее время уступили место вторичным лесам (липа, береза, осина) и сельхозугодьям. На севере района сохранились незначительные фрагменты широколиственно-темнохвойных лесов. По склонам на небольших площадях встречаются остепненные луга и луговые степи. По берегам рек Белая и Сим сохранились небольшие фрагменты сосновых лесов. Флора смешанная, относительно бедная. Фоновыми видами фауны являются лось, кабан, лисица, ондатра, бобр, заяц-беляк, тетерев и др.

Район сильно освоенный и густозаселенный. Главными факторами антропогенной угрозы являются вырубка коренных типов лесов, чрезмерный выпас скота, загрязнение рек промышленными стоками, загрязнение атмосферы, уничтожение болот, браконьерство, нерегулируемая рекреация вокруг городов. Основные объекты охраны: запретные полосы лесов по берегам рек, сфагновые болота в карстовых депрессиях, старовозрастные леса, реликтовые островные сосняки по рекам Белая и Сим, редкие виды животных (орлан-белохвост, большой подорлик, кулик-сорока, тритон гребенчатый, жаба серая, стерлядь, европейский хариус, альпийский усач, восковик-отшельник и др.) и растений (сальвиния плавающая, эфедра двуколосковая, схенус ржавый, ирис желтый, лук косой, клюква болотная, лазурник трехлопастной и др.).

Преобладающими почвами сельского поселения являются почвы типа серые лесные. По долинам рек сформировались оподзоленные и выщелочные черноземы. Значительная доля падает на горно-подзолистые, горно-луговые почвы, а также почвы недоразвитые, сильно-скелетные. Из пахотных земель преобладающими являются темно - серые лесные  41%, серые лесные 30%, влажно-луговые пойменные 13% и черноземы оподзоленные  тучные 10%.

Законодательство Российской Федерации об охране и использовании животного мира регулирует отношения в области охраны и использования объектов животного мира, обитающих в условиях естественной свободы. Часть объектов животного мира муниципального района занесена в Красную книгу России и Красную книгу Республики Башкортостан. Оборотоспособность диких животных, занесённых в Красную книгу РФ и Красную книгу РБ, допускается в исключительных случаях по разрешению (распорядительной лицензии).

В реке Изяк распространена пресноводная европейская ихтиофауна: карась, уклейка, пескарь, плотва, окунь, щука, елец, голавль, налим, хариус, язь, жерех, судак, сом и др. В единичных случаях встречаются форель и таймень. Загрязнение реки Изяк сточными водами оказывает значительное влияние на ихтиологический комплекс реки. В настоящее время в реке Изяк преобладают сорные и малоценные виды рыб.

В настоящее время водные объекты на территории сельского поселения рыбным промыслом не осваиваются. На территории сельского поселения развито любительское рыболовство. Для создания и повышения рыбопродуктивности водных объектов на территории сельского поселения необходимо проведение рыбоводно-технических мероприятий, включающих в себя: обозначение на местности рыбоохранных зон и обеспечение соблюдения соответствующего режима использования; охрану мест обитания ценных пород рыб (организация заказников на участках обитания ручьевой форели и др. ценных видов рыб); проведение рыбоводно-технических мероприятий (отлов сорных видов рыб, регулирование численности хищных видов рыб, зарыбление ценными видами рыб водных объектов); уменьшение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты; борьба с незаконным выловом рыбы.

### 2.2.6 Полезные ископаемые

На рассматриваемой территории минерально-сыревые ресурсы представлены: известняк в южной части сельского поселения.

Месторождение известняка не разрабатываются. Сопутствующая инфраструктура отсутствует.

### 2.2.7 Леса и лесное хозяйство

Общая площадь земель лесного фонда на территории сельского поселения составляет около 24,08% территории всех земель сельского поселения. Покрытые лесом территории занимают около 11,8% от площади всего сельского поселения. В породном составе преобладают мягколиственные породы (берёза, осина, липа) и хвойные (в основном сосна), доля которых составляет 60 и 30% соответственно.

На территории сельского поселения определены следующие основные категории лесов:

Защитные леса:

- леса, расположенные в водоохранных зонах. Водоохранные зоны выделены по рекам и ручьям шириной 50, 100, 200 м (в зависимости от протяженности). Леса, расположенные в водоохранных зонах выполняют функции предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Существующее выделение данной категории соответствует целям сохранения полезных функций лесов.

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов.

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Выполняемая функция указанной категории защитных лесов - это поддержание общественной чистоты вокруг источников водоснабжения с целью сохранения чистоты воды и ее пригодности для использования населением. Существующее выделение данной категории соответствует целям сохранения полезных функций лесов.

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования. Существующее выделение данной категории соответствует целям сохранения полезных функций лесов.

в) зеленые, лесопарковые зоны.

- ценные леса.

а) государственные защитные лесные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов.

б) леса, расположенные в лесостепной зоне, в степях, горах.

Эксплуатационные леса:

- эксплуатационные леса. Использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 ст. 6 Лесного Кодекса.

Леса, расположенные на землях населенных пунктов относятся к зеленым, лесопарковым зонам. Они отнесены по целевому назначению к защитным лесам. Приоритетное направление – осуществление рекреационной деятельности. Особая ценность лесов в их доступности.

На территории сельского поселения расположено Уфимское лесничество Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан (Благовещенское участковое лесничество). Государственное учреждение «Благовещенское участковое лесничество» включает в себя земли бывшего Благовещенского лесхоза. Контора расположена в г.Благовещенск.

В соответствии с данными доклада «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды на территории Республики Башкортостан в 2010 году» лесной фонд на территории сельского поселения имеет средний класс пожарной опасности – 3,2.

Основными видами лекарственного сырья на территории лесов сельского поселения являются: крапива; зверобой; папоротник-орляк; душица; берёзовые почки, цветы липы, гриб-чага, хмель, корень черемицы, таволга. Основными пищевыми ресурсами леса являются: ягоды (малина, земляника, черника, голубика, брусника, клюква, морошка и пр.); плоды (черёмуха, рябина, шиповник) и грибы (опёнок, груздь, волнушка, рыжик, подберёзовик, подосиновик и пр.). Также возможна заготовка живицы, берёзового сока и недревесных ресурсов леса. К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

Таблица 5

Защитные леса государственного лесного фонда

(запретные полосы лесов, зеленые зоны населенных пунктов, леса зон округов санитарной охраны, особо защитные участки леса)

| № | Название, категория | Лесничество | Объект охраны | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запретные полосы лесов по берегам рек | Благовещенское | Леса, имеющие защитное значение | Водоохранно-защитное назначение |
| 2 | Лесопарковая часть зеленой зоны | Благовещенское | Леса, имеющие защитное и рекреационное значение | Санитарно-гигиеническое, рекреационное, водоохранно-защитное назначение |
| 3 | Лесохозяйственная часть лесов зеленой зоны | Благовещенское | Леса, имеющие защитное и рекреационное значение | Санитарно-гигиеническое, рекреационное, водоохранно-защитное назначение |
| 4 | Защитные полосы лесов вдоль автодорог | Благовещенское | Леса, имеющие защитное значение | Защитное значение |

### 2.2.8 Особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры

На территории сельского поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В настоящее время не предусматривается образование новых особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения в границах сельского поселения в пределах расчетного срока. Предусматривается формирование зон особо охраняемых природных территорий с ограничениями по использованию: рекреационных зон, ценных природных территорий, в т.ч. зон защитных лесов.

Таблица 6

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Датировка | Современное использование | Вид памятника | Принятие на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район | Село, деревня улица | Дом |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Памятники археологии |
| 1. | Орловское I селище | В 1,5 км ниже д. Орловка, на распахиваемом левом берегу р. Изяк |  | РСВ | АКБ № 1039 |  | ПСМ № 599 от 31.12.70 г. |
| 2. | Орловское II селище | В 5 км ниже д. Орловка, на полого поднимающемся левом берегу р. Изяк, в 0,5 км ниже впадения в р. Изяк небольшого притока |  | РСВ | АКБ № 1038 |  | ПСМ № 599 от 31.12.70 г. |
| 3. | Тружениковское селище | На низком правом берегу р. Изяк, в 0,4 м южнее фермы д. Труженик |  | РСВ | АКБ № 1037 |  | ПСМ № 599 от 31.12.70 г. |

## 2.3 Современное состояние, проблемы и направления комплексного развития

Для более четкого и системного представления об особенностях процесса развития сельского поселения следует выделить основные факторы, оказывающие влияние на его развитие. Согласно выводам из анализа информации о социально-экономическом положении муниципального района и характеристик существующей обстановки, динамики и тенденций в социально-экономическом развитии района и сельского поселения в частности, изложенных в Схеме территориального планирования муниципального района, выделены  наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дельнейшему развитию.

Вариантами и направлениями территориального планирования являются:

1. Дальнейшее развитие с.п. Орловский сельсовет как сельскохозяйственного центра;

2.Развитие жилищного строительства в населенных пунктах и строительства одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства;

3. Развитие малого и среднего бизнеса и его привлечение к созданию социальной инфраструктуры и систем благоустройства;

4.  Наличие дороги IV категории предполагает развитие придорожной инфраструктуры;

5. Развитие предприятий малого бизнеса в средних населенных пунктах в области сельского хозяйства.

Масштабы градостроительного развития поселения предусматриваются исходя из приоритетов социального и природоохранного характера: охраны окружающей среды и рационального использования естественных ресурсов.

При любых вариантах территориального развития базовым элементом является жилищное строительство, что влечет за собой развитие других отраслей экономики: лесопереработку, сельское хозяйство и переработку с/х продукции, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур и др.

Предложения по планировочной организации территории поселения базируются на анализе существующего состояния территории поселения с одной стороны и перспективах её развития с другой.

Основные положения генерального плана предусматривают:

- сохранение сложившейся структуры поселения и населенных пунктов;

- упорядочение территорий по различным видам зонирования;

- сохранение и реконструкция складывающейся рекреационной зоны;

- создание санитарно-защитных зон от промышленных и коммунальных территорий, прилегающих к селитебной территории;

- запрещение нового жилищного строительства на территориях санитарно-защитных зон от промышленных и коммунально-складских предприятий. При определении объемов жилищного и культурно-бытового строительства был проведен анализ сложившихся тенденций в организации селитебных территорий;

- запрещение нового жилищного строительства на территориях неблагоприятных для ведения градостроительной деятельности по инженерным условиям;

- развитие системы общепоселкового и общепоселенческого центра в с.Орловка;

- развитие системы общепоселкового центра в д.Ошмянка;

- развитие производственных территорий к северу с.Орловка;

- развитие рыбоводческого хозяйства в с.Орловка;

- развитие туристической зоны в восточной части сельского поселения и к северу от д.Петровка, в западной части сельского поселения.

При упорядочении территории поселения и взаимосвязи его функциональных зон за счет заложения четкой планировочной структуры на уровне генерального плана целесообразны следующие мероприятия:

- сохранение и выявление исторического планировочного каркаса, ведущим элементами которого являются основные улицы;

- наличие живописного ландшафта с системой открытых пространств и видовых точек, а так же создание выразительных силуэтов застройки.

- выявление и ликвидация объектов дисгармоничных по отношению к окружающей среде. К ним относятся отдельные производственные и коммунально-складские объекты. В данном случае рекомендуется такое мероприятие как снос ветхих строений.

Существующая планировочная структура населенных пунктов сохраняется и получает дальнейшее развитие в пределах планировочных районов.

Зонирование территорий поселения определено с учетом их преимущественного функционального использования и предусматривает выделение основных функциональных зон.

### 2.3.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура территории

Земли сельскохозяйственного назначения включают земли, предоставленные различным сельскохозяйственным организациям и гражданам для сельскохозяйственного использования.

Земли населенных пунктов – это земли, используемые и предназначенные для застройки и развития сельских населенных пунктов и отделенные чертой от земель других категорий. Граница населенного пункта представляет собой внешние границы земель, которые установлены на основании градостроительной и землеустроительной документации и утвержденные представительными органами местного самоуправления.

В большинстве населённых пунктов имеется существенный резерв для территориального развития застроенных территорий. В целях упорядочивания застройки и земельных участков запланировано расширение с.Орловка, переводимая площадь земель составляет – 35,4 га, д.Ошмянка, переводимая площадь земель составляет – 86,15 га, д.Петровка, переводимая площадь земель составляет – 21,44 га, д.Труженик, переводимая площадь земель составляет – 6,74 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения включают в себя земли, которые расположены за границей населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

На территории сельского поселения земли этой категории представлены главным образом объектами промышленности и транспорта. Земли обеспечения космической деятельности, обороны и безопасности на территории поселения отсутствуют.

Земли особо охраняемых территорий и объектов включают в себя земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

Земли особо охраняемых территорий и объектов на территории сельского поселения отсутствуют.

Земли лесного фонда включают в себя земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом, но предназначенные для нужд лесного хозяйства и лесной промышленности.

На территории сельского поселения земли относятся к Благовещенскому лесничеству, которое относится к зоне широколиственных лесов. Общая площадь земель лесного фонда в границах сельского поселения в настоящее время составляет 1642,85 га. Покрытые лесом площади составляют около 24,08% от земель этой категории.

Земли водного фонда  в соответствии с земельным и водным законодательством к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, и занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли водного фонда на территории сельского поселения отсутствуют.

Земли запаса. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации землями запаса являются земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель.

Земли запаса на территории сельского поселения отсутствуют.

Таблица 7

Состав земель в границах сельского поселения

| Категории земель | Общая площадь, га | % от территории района |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 5094,65 | 74,682 |
| Земли населенных пунктов | 84,33 | 1,236 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 1642,85 | 48,04 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли запаса | - | - |
| Итого земель в административных границах | 6821,83 | 100 |

Анализ современного использования территории свидетельствует: большая часть земель сельского поселения в настоящее время – пространства, покрытые лесной растительностью (зоны естественного ландшафта, земли лесного фонда) и сельскохозяйственные зоны.

Характерным для существующей планировочной структуры сельского поселения является следующее:

- населенные пункты располагаются в отдалении от основных транспортных магистралей;

- основная часть застройки сельского поселения - одноэтажная, с большими приусадебными участками.

- отсутствие развитых промышленных и коммунально-складских территорий;

- влияние географического положения населенных пунктов на хозяйственную и туристическую деятельность населения;

- близость населенных пунктов друг к другу;

- расположение сельского поселения возле г.Уфа и г.Благовещенск, близость к указанным городам;

- отсутствие санитарно-защитных зон от некоторых объектов;

- влияние на планировочную структуру сельского поселения водных объектов: в восточной части поселения проходит река Изяк с многочисленными притоками.

Зеленые насаждения общего пользования представлены естественными лесами. Зеленые насаждения единой системы не имеют.

Реки и дороги оказали значительное влияние на градостроительную композицию сельского поселения.

Сегодня территория сельского поселения в пределах черты включает различные виды застройки, территории жилых территорий, озелененные территории, территории специального назначения (кладбища, скотомогильник). Согласно проекту сельское поселение к концу расчетного срока должно представлять единое планировочное образование, куда войдут: селитебная, общественная, промышленная и коммунально-складская зоны, а так же ландшафтно-рекреационные зоны.

Селитебная зона занимает большую часть земель в проектируемых населенных пунктах и включает в себя жилые территории, участки предприятий обслуживания, административных и других общественных зданий, уличную сеть, территории зеленых насаждений и других мест общего пользования.

Увеличение площади населенных пунктов за существующей чертой связано в первую очередь с развитием жилых территорий. Генеральным планом решаются вопросы проектной организации территории на расчетный срок развития и общие направления территориального развития поселения на перспективу, с учетом следующих факторов:

- размещение селитебной территории в наиболее благоприятных условиях по отношению к геологическим условиям;

- размещение дальнейшего строительства на благоприятных территориях;

- учет интереса со стороны инвесторов к территориям сельского поселения и повышенный спрос на земельные участки, как для жилищного строительства, так и для создания и развития сферы услуг.

В результате анализа вышеперечисленных факторов генеральным планом предусматриваются следующие решения:

1. Развитие селитебных территорий;

2. Повышение уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в том числе, нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

3. Повышение уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышение качества трудовых ресурсов;

4. Соответствие нормативным показателям обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения);

5. Повышение доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации.

Генеральный план предусматривает развитие территорий на расчетный срок, заложенный Схемой территориального планирования.

Территории населенных пунктов

Село Орловка

Характерным для существующей планировочной структуры является следующее:

- основная часть застройки - одноэтажная, с большими приусадебными участками. Новые жилые дома перемешаны со старой застройкой большого процента износа.

- селитебная зона имеет центральную улицу, которая разделяет всю территорию на две части. Улица ориентирована на реку;

- вытянутость застройки вдоль автомобильной дороги;

- застройка ограничена с юго-западной стороны р.Огрязь, с южной – производственной территорией, с северо-восточной и восточной – ВЛ 10 кВ, что оказывает немалое влияние на планировочную структуру;

- размещение основных промышленных и коммунально-складских территорий к югу от селитебной зоны;

- размещение промышленных и коммунально-складских зон в непосредственной близости от жилья;

- размещение жилой застройки в границах придорожной полосы;

- отсутствие санитарно-защитных зон от некоторых объектов;

- влияние на планировочную структуру оврагов и ручьев.

Зеленые насаждения общего пользования отсутствуют. Зеленые насаждения единой системы не имеют.

Существующий населенный пункт составляет один планировочный район, представляющий собой единый компактный жилой массив. Характерно преобладание регулярной архитектурно-планировочной структуры с усадебной застройкой. Планировочная композиция имеет ярко выраженную природную и функциональную обусловленность. Река, ручьи и овраги оказали значительное влияние на градостроительную композицию.

Особенности объемно-пространственной композиции заключается в своеобразии ландшафтной ситуации, имеющей следующие морфологические характеристики:

- наличие р.Огрязь, ручьев и запруд;

- наличие выразительных участков окружающего ландшафта – лесного массива.

Архитектурно-пространственная композиция заключается в активном включении в композицию уникальных особенностей ландшафта. Ведущую роль архитектурно-пространственной композиции играет система зеленых насаждений ручьев, главной природной оси в композиции застройки.

Сегодня территория включает различные виды застройки: территории жилой и общественной застройки, территории производственной застройки, кладбище и т.п.

Деревня Ошмянка

Характерным для существующей планировочной структуры является следующее:

- основная часть застройки - одноэтажная, с большими приусадебными участками. Новые жилые дома перемешаны со старой застройкой большого процента износа.

- селитебная зона имеет в основном прямоугольную сетку улиц, которая членит всю территорию на небольшие по величине кварталы. Сетка улиц ориентирована на дорогу;

- вытянутость застройки вдоль автомобильной дороги;

- застройка ограничена с северной стороны р.Малая Огрязь и инженерными сетями, что оказывает немалое влияние на планировочную структуру;

- размещение основных промышленных и коммунально-складских территорий к северу от селитебной зоны;

- размещение промышленных и коммунально-складских зон в непосредственной близости от жилья;

- размещение жилой застройки в границах придорожной полосы;

- отсутствие санитарно-защитных зон от некоторых объектов;

- влияние на планировочную структуру оврагов и ручьев.

Зеленые насаждения общего пользования отсутствуют. Зеленые насаждения единой системы не имеют.

Существующий населенный пункт составляет один планировочный район, представляющий собой единый компактный жилой массив. Характерно преобладание регулярной архитектурно-планировочной структуры с усадебной застройкой. Планировочная композиция имеет ярко выраженную природную и функциональную обусловленность. Ручьи и дорога оказали значительное влияние на градостроительную композицию.

Особенности объемно-пространственной композиции заключается в своеобразии ландшафтной ситуации, имеющей следующие морфологические характеристики:

- наличие р.Малая Огрязь, ручьев и запруд;

- наличие выразительных участков окружающего ландшафта ур.Магарин Лог, лесного массива.

Архитектурно-пространственная композиция заключается в активном включении в композицию уникальных особенностей ландшафта. Ведущую роль архитектурно-пространственной композиции играет система зеленых насаждений реки, главной природной оси в композиции застройки.

Сегодня территория включает различные виды застройки: территории жилой и общественной застройки, территории производственной застройки, и т.п.

Деревня Петровка

Характерным для существующей планировочной структуры является следующее:

- основная часть застройки - одноэтажная, с большими приусадебными участками. Новые жилые дома перемешаны со старой застройкой большого процента износа.

- селитебная зона имеет центральную улицу, с размещением зданий с одной стороны и является проездной дорогой;

- отсутствие постоянного населения;

- застройка ограничена с западной стороны р.Изяк, с северной стороны – р.Коршинка, что оказывает немалое влияние на планировочную структуру;

- вытянутость застройки вдоль автомобильной дороги;

- отсутствие промышленных и коммунально-складских зон;

- влияние на планировочную структуру оврагов и ручьев.

Зеленые насаждения общего пользования отсутствуют. Зеленые насаждения единой системы не имеют.

Существующий населенный пункт составляет один планировочный район, представляющий собой единый компактный жилой массив. Характерно преобладание регулярной архитектурно-планировочной структуры с усадебной застройкой. Планировочная композиция имеет ярко выраженную природную и функциональную обусловленность. Ручьи и дорога оказали значительное влияние на градостроительную композицию.

Особенности объемно-пространственной композиции заключается в своеобразии ландшафтной ситуации, имеющей следующие морфологические характеристики:

- наличие р.Изяк, р.Коршинка, ручьев и запруд;

- наличие выразительных участков окружающего ландшафта – лесного массива.

Архитектурно-пространственная композиция заключается в активном включении в композицию уникальных особенностей ландшафта. Ведущую роль архитектурно-пространственной композиции играет система зеленых насаждений реки, главной природной оси в композиции застройки.

Сегодня территория включает различные виды застройки: территории жилой застройки и т.п.

Деревня Труженик

Характерным для существующей планировочной структуры является следующее:

- основная часть застройки - одноэтажная, с большими приусадебными участками. Новые жилые дома перемешаны со старой застройкой большого процента износа.

- селитебная зона имеет в основном прямоугольную сетку улиц, которая членит всю территорию на небольшие по величине кварталы. Сетка улиц ориентирована на дорогу;

- малое количество населения;

- застройка ограничена с восточной стороны запрудой, с северной стороны – автомобильной дорогой, что оказывает немалое влияние на планировочную структуру;

- отсутствие промышленных и коммунально-складских зон;

- влияние на планировочную структуру оврагов и ручьев.

Зеленые насаждения общего пользования отсутствуют. Зеленые насаждения единой системы не имеют.

Существующий населенный пункт составляет один планировочный район, представляющий собой единый компактный жилой массив. Характерно преобладание регулярной архитектурно-планировочной структуры с усадебной застройкой. Планировочная композиция имеет ярко выраженную природную и функциональную обусловленность. Ручьи и дорога оказали значительное влияние на градостроительную композицию.

Особенности объемно-пространственной композиции заключается в своеобразии ландшафтной ситуации, имеющей следующие морфологические характеристики:

- наличие р.Огрязь, ручьев и запруд;

- наличие выразительных участков окружающего ландшафта – лесного массива.

Архитектурно-пространственная композиция заключается в активном включении в композицию уникальных особенностей ландшафта. Ведущую роль архитектурно-пространственной композиции играет система зеленых насаждений реки, главной природной оси в композиции застройки.

Сегодня территория включает различные виды застройки: территории жилой застройки и т.п.

Таблица 8

Территориальное развитие населенных пунктов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь земель населенного пункта, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сущ. границах | в планируемых границах | под новую жилую застройку | на исходный (2014 г.) | Расчетный срок |
|  | с.п. Орловский сельсовет | 84,33 | 234,06 | 61,75 | 393 | 903 |
| 1 | с.Орловка | 34,44 | 69,84 | 14,98 | 102 | 242 |
| 2 | д.Ошмянка | 36,51 | 122,66 | 35,83 | 252 | 490 |
| 3 | д.Петровка | 2,7 | 24,14 | 5,51 | 0 | 71 |
| 4 | д.Труженик | 10,68 | 17,42 | 5,43 | 39 | 100 |

### 2.3.2 Население

Численность населения сельского поселения на 2014 год составила 393 чел. и ежегодно незначительно увеличивается за счет рождаемости и миграции.

Возрастная структура населения:

- дети до 15 лет - 126 чел. (33 %);

- население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) 157 чел. (40%);

- население старше трудоспособного возраста – 110 чел. (28%).

Прогноз численности населения в разрезе населённого пункта выполнен на основе анализа сложившейся системы расселения, людности населённого пункта и его существующей и проектной хозяйственной специализации. Численность населения населённого пункта на первую очередь и расчётный срок принята в соответствии с прогнозными данными Схемы территориального планирования и Администрации муниципального района.

Таблица 9

Прогноз численности постоянного населения сельского поселения

|  | Численность населения | 2014 | 2024 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | с.п. Орловский сельсовет | 393 | 614 | 903 |
| 1 | с.Орловка | 102 | 177 | 242 |
| 2 | д.Ошмянка | 252 | 347 | 490 |
| 3 | д.Петровка | 0 | 28 | 71 |
| 4 | д.Труженик | 39 | 62 | 100 |

Рост численности населения сельского поселения обуславливается за счет рождаемости, миграции из городов, развития мест сезонного проживания. Возрастной состав населения в целом соответствует общероссийскому. Рост численности населения возможен только при наличии и возрастании трех составляющих устойчивого развития поселения: экономической, социальной и экологической.

### 2.3.3 Жилой фонд

Жилищный фонд сельского поселения составляет 9,59 тыс.кв.м общей жилой площади. Данные по формам собственности отсутствуют.

Обеспеченность жилой площадью составляет 28,28 кв.м на 1 чел.

Таблица 10

Обеспеченность жилищным фондом населения

| Населенный пункт | Население, чел. | Жилищный фонд, м2 | Фактическая обеспеченность жилищным фондом, м2/чел. | Потребность в дополнительном жилищном фонде (при показателе 30 м2/чел.), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Орловский сельсовет | 393 | 9590 | 28,28 | 2380 |
| с.Орловка | 102 | 3080 | 30,19 | - |
| д.Ошмянка | 252 | 5180 | 20,56 | 2380 |
| д.Петровка | - | - | - | - |
| д.Труженик | 39 | 1330 | 34,1 | - |

Таблица 11

Параметры жилищного фонда

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилищного фонда, м2 | Благоустройство, м2 | Тип застройки, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водо-провод, м2 | канали-зация, м2 | тепло-снабжение, м2 | газ, м2 | Усадебная, 1-2 эт., м2 | Секционная, 2, 3, 4, 5 эт., м2 |
|  | с.п. Орловский сельсовет | 9590 | - | - | - | - | 9590 | - |
| 1 | с.Орловка | 3080 | - | - | - | - | 3080 | - |
| 2 | д.Ошмянка | 5180 | - | - | - | - | 5180 | - |
| 3 | д.Петровка | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Труженик | 1330 | - | - | - | - | 1330 | - |

Расчетная плотность населения на селитебной территории поселения (чел./га), ввиду отсутствия установленных региональных (территориальных) строительных норм, принята при среднепринятом коэффициенте семейности - 2,5.

Для предварительного определения потребности в селитебной территории приняты укрупненные показатели в расчете на 1000 человек:

- при средней этажности жилой застройки до 3 этажей с прилегающими земельными участками – 20 га;

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

● Увеличение жилищного фонда населенного пункта почти в 2,7раза;

● Повышение жилищной обеспеченности населения в 1,06 раза, с 28,28 м2 до 30 м2 (в среднем) на человека.

Планировочная структура селитебной зоны определена Схемой территориального планирования в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой поселения в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них – перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам.

Основа концепции развития жилой зоны – создание комплексов малой этажности, обладающих единым архитектурным обликом и развитой инфраструктурой, непосредственно связанной с существующей планировочной организацией. Индивидуальная жилая застройка обладает достаточной градостроительной маневренностью, позволяет создать разнообразную среду. В основу формирования заложена идея создания среды, гармонично сочетающей преимущества современного поселка с его высокой степенью социальных удобств и транспортных связей, и традиционными, близкими для человека понятиями, как природа, улица, двор, свой дом, сад, огород.

С ростом численности населения на расчетный срок генплана с 393 до 903 чел. и повышения норм жилищной обеспеченности до 30 кв.м общей площади на человека, жилой фонд сельского поселения составит 25,83  тыс. кв.м, т.е. увеличится в 1,7 раз, что потребует дополнительных территорий для нового строительства.

Решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счёт ввода объема нового жилищного строительства.

Предусматривается осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах населенных пунктов с учётом планировочных ограничений территории. Предусматривается комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно–транспортной инфраструктуры, постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.

На определение основных направлений развития жилой застройки существенное влияние оказал ряд социально-исторических и экономических факторов:

- наличие относительно больших свободных резервных территорий для освоения за период расчетного срока, сформированные Схемой территориального планирования;

- предпочтение населением усадебной застройки по отношению к секционной, обусловленное сельскохозяйственным направлением развития экономики.

Генеральным планом развитие селитебных территорий сформировано естественными и планировочными рубежами. Жилые образования формируются, учитывая максимальную сохранность естественного ландшафта, рекреационных зон и исторических традиций местного населения. Застройка продолжает развитие существующих улиц. Учитывая сложившуюся планировочную структуру и вышеперечисленные факторы, проектом во всех населенных пунктах предусматривается строительство, в том числе:

1. Размещаемое на свободных от застройки площадках, в границах территории населенных пунктов;

2. Размещаемое на реконструируемых территориях (при замене малоценного 1-этажного жилого фонда).

Село Орловка

Существующая жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. 100% территории жилых районов занято одноэтажной застройкой с низкой плотностью жилого фонда.

Территория имеет один планировочный район с существующей застройкой, включающий в себя общественный центр. Территории частично распланированы. На территориях предусмотрена застройка, представленная индивидуальными жилыми домами. Сеть предприятий коммунально-бытового обслуживания представлена предприятиями первичного обслуживания, начальной школой.

Предлагается сохранение и упорядочение существующей, усадебной застройки района, и ее развитие в этом направлении. Здесь предполагается развитие общественного центра, замена ветхого деревянного жилого фонда на капитальный. Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в одном условном направлении. Территория селитебной застройки северо-западной окраины условно ограничена: с юго-востока – проектируемой улицей, ручьем и оврагом, с севера – общественной зоной, с остальных сторон – границей населенного пункта.

Деревня Ошмянка

Существующая жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. 100% территории жилых районов занято одноэтажной застройкой с низкой плотностью жилого фонда.

Территория имеет один планировочный район с существующей застройкой, включающий в себя общественный центр. Территории частично распланированы. На территориях предусмотрена застройка, представленная индивидуальными жилыми домами. Сеть предприятий коммунально-бытового обслуживания представлена предприятиями первичного обслуживания, начальной школой.

Предлагается сохранение и упорядочение существующей, усадебной застройки района, и ее развитие в этом направлении. Здесь предполагается развитие общественного центра, замена ветхого деревянного жилого фонда на капитальный. Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в двух условных направлениях. Территория селитебной застройки южной окраины условно ограничена: с севера – проектируемой улицей и общественной зоной, с запада – кустарником, с востока – запрудой и кладбищем, с юга – границей населенного пункта. Территория селитебной юго-восточной окраины условно ограничена: с северо-запада – проектируемой улицей, с северо-востока – ул.Центральная, с юго-востока и юго-запада – границей населенного пункта.

Деревня Петровка

Существующая жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. 100% территории жилых районов занято одноэтажной застройкой с низкой плотностью жилого фонда.

Территория имеет один планировочный район с существующей застройкой. Территории частично распланированы. На территориях предусмотрена застройка, представленная индивидуальными жилыми домами. Сеть предприятий коммунально-бытового обслуживания отсутствует.

Предлагается расселение существующих жилых домов и сохранение существующей застройки в качестве временного жилья. Генеральным планом развитие селитебных территорий не предусматривается.

Деревня Труженик

Существующая жилая застройка представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. 100% территории жилых районов занято одноэтажной застройкой с низкой плотностью жилого фонда.

Территория имеет один планировочный район с существующей застройкой. Территории частично распланированы. На территориях предусмотрена застройка, представленная индивидуальными жилыми домами. Сеть предприятий коммунально-бытового обслуживания отсутствует.

Предлагается сохранение и упорядочение существующей, усадебной застройки района, и ее развитие в этом направлении. Генеральным планом развитие селитебных территорий предусматривается в одном условном направлении. Территория селитебной застройки северо-восточной окраины условно ограничена: с севера – ул.Лесная, с востока – существующей жилой застройкой, с запада и юга – границей населенного пункта.

### 2.3.4 Учреждения обслуживания

В настоящее время сложилась относительно четкая в планировочном отношении система культурно-бытового обслуживания практически во всех населенных пунктах сельского поселения.

Учреждения общепоселкового и районного значения расположены в зоне общепоселкового центра вдоль основных поселковых улиц, представляющие собой предприятия первичного обслуживания, размещаются в жилых группах.

Таблица 12

Перечень и характеристика общеобразовательных учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Количество учащихся проектное фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОБУ ООШ с.Орловка | с. Орловка, ул. Школьная 2 | 200 47 |
| 2 | Филиал МОБУ ООШ с. Орловка начальная общеобразовательная школа д. Ошмянка | д. Ошмянка, ул. Центральная, 5 В | 30 9 |

Таблица 13

Перечень и характеристика детских дошкольных учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Количество учащихся проектное фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Таблица 14

Перечень и характеристика объектов здравоохранения

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Мощность, коек/посещений в смену |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Орловский ФАП | д. Орловка, ул. Центральная , 20/1 | 26 0 |
| 2 | Ошмянский ФАП | д. Ошмянка, ул. Центральная, 5а | 26 0 |

Таблица 15

Перечень и характеристика объектов социального обслуживания

| № п/п | Наименование учреждения, кол-во объектов | Местоположение | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины |  |  |
|  | 2 | с. Орловка, д.Ошмянка | 18 кв.м торгового зала |
| 2 | Почтовые отделения |  |  |
|  | 1 | с. Орловка | н/д |
| 3 | Предприятия общественного питания |  |  |
|  | 1 Столовая | с. Орловка, ул. Школьная 2 | 28 мест |

Таблица 16

Перечень и характеристика учреждений культурно-досугового типа

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клуб села Орловка | с. Орловка | 70 |
| 2 | Клуб деревни Ошмянка | д. Ошмянка | н/д |

Таблица 17

Перечень и характеристика учреждений библиотечного типа

| № п/п | Наименование учреждения, | Местоположение | Вместимость, тыс. книг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Библиотека МОБУ ООШ | с. Орловка, ул. Школьная 2 | 2768 |

Таблица 18

Перечень и характеристика спортивных сооружений

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость, мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка | с.Орловка | 0,4га |

Уровень обеспеченности учреждениями обслуживания соответствует нормативному или приближается к нему. Большой процент учреждений размещается в приспособленных зданиях и сеть учреждений, особенно местного значения размещена неравномерно и иногда не обеспечивает нормативные радиусы обслуживания.

Все это говорит о необходимости осуществления мероприятий по строительству и реконструкции сети учреждений обслуживания, планомерному их размещению в соответствии с прогнозируемой схемой расселения и доведения размеров сети до уровня современных требований административного и культурного центра.

Предприятия по обслуживанию транспортных средств:

- автозаправочная станция (АЗС) – нет на территории сельского поселения.

Проектом предусматривается дальнейшее развитие социальной инфраструктуры поселения, которое должно способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживающей и коммерческой сферы;

- повышению уровня образования, здоровья, культуры;

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики поселения, созданию дополнительных мест приложения труда.

Генпланом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения данной сферы обслуживания населения:

- развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в составе многофункциональных комплексов по обслуживанию населения у основных магистралей;

- размещения магазинов, предприятий общепита и бытового обслуживания социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной и транспортной доступности;

- размещение образовательных учреждений, учреждений здравоохранения социально-гарантированного уровня вблизи жилья в радиусе пешеходной и транспортной доступности;

- строительства объектов малого бизнеса.

Намечаемые генпланом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета поселения, тем самым – повышению качества жизни.

При планировочной структуре сельского поселения предусмотрены все необходимые учреждения культурно-бытового обслуживания районного значения и первичного обслуживания. Кроме того, учтены объекты сельского значения.

Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания на проектируемой территории приняты в соответствии с рекомендациями приложения 7 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Предприятия по обслуживанию транспортных средств

Уровень автомобилизации на расчетный срок принят - 370 легковых автомобилей на 1000 чел.

По расчету: 334 легковых автомобилей

Станция технического обслуживания (СТО)

Норма - 1 пост/200 легковых автомобиля

На расчетный срок: 1 СТО на 1 поста

Автозаправочные станции (АЗС)

Норма 1 колонка на 1200 автомобилей;

На расчетный срок: 1 АЗС на 1 колонку.

Предприятия предполагается разместить в зоне производственно-коммунальных объектов и СЗЗ от этих предприятий вдоль основных транспортных потоков.

Таблица 19

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания сельского поселения

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 000 чел. | Обеспеченность на 1 очередь (614 чел.) | Обеспеченность на расчетный срок (903 чел.) | Рекомендуемое размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения народного образования (для постоянного населения - 393; 393) |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 33/34 | 13/13 | 13/13 | в средних населенных пунктах |
| 2 | Общеобразовательная школа | место | 144 | 57 | 57 | в средних населенных пунктах |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 8% от общего числа школьников | 5 | 5 | в районном центре |
| 4 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 6 | 6 | в центре сельского поселения |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения (для постоянного населения - 393; 393) |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты | место (с 60 лет) | 28 | 3 | 3 | в районном центре |
| 6 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | место (с 18 лет) | 28,0 | 9 | 9 | в районном центре |
| 7 | Детские дома-интернаты | место (от 4 до 17 лет) | 3,0 | 0 | 0 | в районном центре |
| 8 | Психоневрологические интернаты | место (с 18 лет) | 3,0 | 1 | 1 | в районном центре |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место (с 60 лет) | 60 | 7 | 7 | в районном центре |
| 10 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | место | 0,5 | 0 | 0 | в районном центре |
| 11 | Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода) | койка | 2 | 1 | 1 | в районном центре |
| 12 | Поликлиника | посещений в смену | 30 | 12 | 12 | в районном центре |
| 13 | Станция (подстанция) скорой мед.помощи | автомобиль | 1 (на 10 тыс.чел.) | 1 | 1 | в районном центре |
| 14 | Выдвижной пункт скорой мед.помощи | автомобиль | 0,2 | 0 | 0 | в районном центре |
| 15 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 0,6 | 0 | 0 | в средних населенных пунктах |
| 16 | Аптеки | кв.м торговой площади | 14 | 5,5 | 5,5 | в средних населенных пунктах |
| 17 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка до года | 4 | 140 | 140 | в центре сельского поселения |
| 18 | Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м/реб. до года | 0,3 | 11 | 11 | в средних населенных пунктах |
| 19 | Институты культового назначения | приходской храм (мечеть) | 7,5 (на 1000 верующих) | 2,0 | 2,0 | в средних населенных пунктах |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (для постоянного населения - 393; 393) |
| 20 | Территории плоскостных спортивных сооружений в составе жилой застройки | га | 0,7-0,9 | 0,3-0,35 | 0,3-0,35 | в средних населенных пунктах |
| 21 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.м | 70-80 | 28-31 | 28-31 | в средних населенных пунктах |
| 22 | Спортивный зал общего пользования | кв.м площади пола | 60-80 | 24-31 | 24-31 | в центре сельского поселения |
| 23 | Бассейн | кв.м зеркала воды | 20-25 | 8-10 | 8-10 | в районном центре |
| Учреждения культуры и искусства |
| 24 | Клубы | место | 230-300 | 141,0-184,0 | 208,0-271,0 | в средних населенных пунктах |
| 25 | Сельские массовые библиотеки | тыс.ед.хранения место | 6-7,5 5-6 | 3,7-4,6 3,0-4,0 | 5,4-6,7 5,0-5,0 | в средних населенных пунктах |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
|  | Магазины, в том числе: | кв.м торговой площади | 300 | 184,0 | 271,0 | в средних населенных пунктах |
| 26 | - продовольственных товаров | кв.м торговой площади | 100 | 61,0 | 90,0 | в средних населенных пунктах |
| 27 | - непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 200 | 123,0 | 181,0 | в средних населенных пунктах |
| 28 | Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | 24-30 | 15,0-18,0 | 22,0-27,0 | в районном центре |
| 29 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 25,0 | 36,0 | в средних населенных пунктах |
| 30 | Магазины кулинарии | кв.м торговой площади | 6 | 4,0 | 5,0 | в районном центре |
| 31 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 2,0 | 4,0 | в районном центре |
| 32 | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | объект | 3 | 2,0 | 3,0 | в районном центре |
| 33 | Прачечные | кг белья в смену | 40,0 | 25,0 | 36,0 | в районном центре |
| 34 | Химчистки | кг вещей в смену | 2,3 | 1,0 | 2,0 | в районном центре |
| 35 | Бани | место | 7 | 4,0 | 6,0 | в районном центре |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 36 | Отделение связи | объект | 1 (на 0,5-6 тыс. чел) | 1,0 | 1,0 | в центре сельского поселения |
| 37 | Отделение банка | оп. касса | 0,5 | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 38 | Отделения и филиалы сберегательного банка | оп. касса | 1 (на 1-2 тыс.чел.) | 1,0 | 1,0 | в центре сельского поселения |
| 39 | Районные (городские народные суды) | судья | 1 (на 30 тыс.чел.) | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 40 | Юридические консультации | юрист | 1 (на 10 тыс.чел.) | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 41 | Нотариальная контора | нотариус | 1 (на 30 тыс.чел.) | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 42 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1,0 | 1,0 | в центре сельского поселения |
| 43 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 (до 20 тыс.чел.) | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 44 | Гостиницы | место | 6 | 4,0 | 5,0 | в районном центре |
| 45 | Общественные уборные | прибор | 1 | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 46 | Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 47 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,15 | 0,22 | на межселенной территории |

Таблица 20

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания с.Орловка

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 000 чел. | Обеспеченность на 1 очередь (177чел.) | Обеспеченность на расчетный срок (242 чел.) | Рекомендуемое размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения народного образования (для постоянного населения - 102; 102) |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 33/34 | 8/9 | 8/9 | в составе общепоселкового центра |
| 2 | Общеобразовательная школа | место | 144 | 36 | 36 | в составе общепоселкового центра |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 8% от общего числа школьников | 3,0 | 3,0 | в районном центре |
| 4 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 4,0 | 4,0 | в составе общепоселкового центра |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения (для постоянного населения - 102; 102) |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты | место (с 60 лет) | 28 | 2,0 | 2,0 | в районном центре |
| 6 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | место (с 18 лет) | 28,0 | 6,0 | 6,0 | в районном центре |
| 7 | Детские дома-интернаты | место (от 4 до 17 лет) | 3,0 | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 8 | Психоневрологические интернаты | место (с 18 лет) | 3,0 | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место (с 60 лет) | 60 | 5,0 | 5,0 | в районном центре |
| 10 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | место | 0,5 | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 11 | Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода) | койка | 2 | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 12 | Поликлиника | посещений в смену | 30 | 8,0 | 8,0 | в районном центре |
| 13 | Станция (подстанция) скорой мед.помощи | автомобиль | 1 (на 10 тыс.чел.) | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 14 | Выдвижной пункт скорой мед.помощи | автомобиль | 0,2 | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 15 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 0,6 | 0,0 | 0,0 | в составе общепоселкового центра |
| 16 | Аптеки | кв.м торговой площади | 14 | 4,0 | 4,0 | в составе общепоселкового центра |
| 17 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка до года | 4 | 92,0 | 92,0 | в составе общепоселкового центра |
| 18 | Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м/реб. до года | 0,3 | 7,0 | 7,0 | в составе общепоселкового центра |
| 19 | Институты культового назначения | приходской храм (мечеть) | 7,5 (на 1000 верующих) | 1,0 | 1,0 | в составе общепоселкового центра |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (для постоянного населения - 102; 102) |
| 20 | Территории плоскостных спортивных сооружений в составе жилой застройки | га | 0,7-0,9 | 0,18-0,23 | 0,18-0,23 | в составе общепоселкового центра |
| 21 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.м | 70-80 | 18,0-20,0 | 18,0-20,0 | в составе общепоселкового центра |
| 22 | Спортивный зал общего пользования | кв.м площади пола | 60-80 | 15,0-20,0 | 15,0-20,0 | в составе общепоселкового центра |
| 23 | Бассейн | кв.м зеркала воды | 20-25 | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | в районном центре |
| Учреждения культуры и искусства |
| 24 | Клубы | место | 230-300 | 80,0-104,0 | 113,0-147,0 | в составе общепоселкового центра |
| 25 | Сельские массовые библиотеки | тыс.ед.хранения место | 6-7,5 5-6 | 2,1-2,6 2,0-2,0 | 2,9-3,7 2,0-3,0 | в составе общепоселкового центра |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
|  | Магазины, в том числе: | кв.м торговой площади | 300 | 104,0 | 147,0 | в составе общепоселкового центра |
| 26 | - продовольственных товаров | кв.м торговой площади | 100 | 35,0 | 49,0 | в составе общепоселкового центра |
| 27 | - непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 200 | 69,0 | 98,0 | в составе общепоселкового центра |
| 28 | Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | 24-30 | 8,0-10,0 | 12,0-15,0 | в районном центре |
| 29 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 14,0 | 20,0 | в составе общепоселкового центра |
| 30 | Магазины кулинарии | кв.м торговой площади | 6 | 2,0 | 3,0 | в районном центре |
| 31 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 1,0 | 2,0 | в районном центре |
| 32 | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | объект | 3 | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 33 | Прачечные | кг белья в смену | 40,0 | 7,0 | 10,0 | в районном центре |
| 34 | Химчистки | кг вещей в смену | 2,3 | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 35 | Бани | место | 7 | 2,0 | 3,0 | в районном центре |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 36 | Отделение связи | объект | 1 (на 0,5-6 тыс. чел) | 0,0 | 0,0 | в составе общепоселкового центра |
| 37 | Отделение банка | оп. касса | 0,5 | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 38 | Отделения и филиалы сберегательного банка | оп. касса | 1 (на 1-2 тыс.чел.) | 0,0 | 0,0 | в составе общепоселкового центра |
| 39 | Районные (городские народные суды) | судья | 1 (на 30 тыс.чел.) | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 40 | Юридические консультации | юрист | 1 (на 10 тыс.чел.) | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 41 | Нотариальная контора | нотариус | 1 (на 30 тыс.чел.) | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 42 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 0,0 | 0,0 | в составе общепоселкового центра |
| 43 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 (до 20 тыс.чел.) | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 44 | Гостиницы | место | 6 | 2,0 | 3,0 | в районном центре |
| 45 | Общественные уборные | прибор | 1 | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 46 | Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 (на 0,5-1 млн. жителей) | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 47 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,08 | 0,12 | на межселенной территории |

Таблица 21

Расчёт минимальной обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания д.Ошмянка

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Нормативный показатель на 1 000 чел. | Обеспеченность на 1 очередь (347 чел.) | Обеспеченность на расчетный срок (490 чел.) | Рекомендуемое размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения народного образования (для постоянного населения - 252; 252) |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 33/34 | 8/9 | 8/9 | в составе общепоселкового центра |
| 2 | Общеобразовательная школа | место | 144 | 36 | 36 | в составе общепоселкового центра |
| 3 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | место | 8% от общего числа школьников | 3 | 3 | в районном центре |
| 4 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 4 | 4 | в составе общепоселкового центра |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения (для постоянного населения - 252; 252) |
| 5 | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты | место (с 60 лет) | 28 | 2 | 2 | в районном центре |
| 6 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | место (с 18 лет) | 28,0 | 6 | 6 | в районном центре |
| 7 | Детские дома-интернаты | место (от 4 до 17 лет) | 3,0 | 0 | 0 | в районном центре |
| 8 | Психоневрологические интернаты | место (с 18 лет) | 3,0 | 1 | 1 | в районном центре |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | место (с 60 лет) | 60 | 5 | 5 | в районном центре |
| 10 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | место | 0,5 | 0 | 0 | в районном центре |
| 11 | Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода) | койка | 2 | 0,5 | 0,5 | в районном центре |
| 12 | Поликлиника | посещений в смену | 30 | 8 | 8 | в районном центре |
| 13 | Станция (подстанция) скорой мед.помощи | автомобиль | 1 (на 10 тыс.чел.) | 1 | 1 | в районном центре |
| 14 | Выдвижной пункт скорой мед.помощи | автомобиль | 0,2 | 0 | 0 | в районном центре |
| 15 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 0,6 | 0 | 0 | в составе общепоселкового центра |
| 16 | Аптеки | кв.м торговой площади | 14 | 4 | 4 | в составе общепоселкового центра |
| 17 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка до года | 4 | 92 | 92 | в составе общепоселкового центра |
| 18 | Раздаточный пункт молочной кухни | кв.м/реб. до года | 0,3 | 7 | 7 | в составе общепоселкового центра |
| 19 | Институты культового назначения | приходской храм (мечеть) | 7,5 (на 1000 верующих) | 1,0 | 1,0 | в составе общепоселкового центра |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (для постоянного населения - 252; 252) |
| 20 | Территории плоскостных спортивных сооружений в составе жилой застройки | га | 0,7-0,9 | 0,18-0,23 | 0,18-0,23 | в составе общепоселкового центра |
| 21 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | кв.м | 70-80 | 18-20 | 18-20 | в составе общепоселкового центра |
| 22 | Спортивный зал общего пользования | кв.м площади пола | 60-80 | 15-20 | 15-20 | в составе общепоселкового центра |
| 23 | Бассейн | кв.м зеркала воды | 20-25 | 5-6 | 5-6 | в районном центре |
| Учреждения культуры и искусства |
| 24 | Клубы | место | 230-300 | 80,0-104,0 | 113,0-147,0 | в составе общепоселкового центра |
| 25 | Сельские массовые библиотеки | тыс.ед.хранения место | 6-7,5 5-6 | 2,1-2,6 2,0-2,0 | 2,9-3,6 2,0-3,0 | в составе общепоселкового центра |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
|  | Магазины, в том числе: | кв.м торговой площади | 300 | 105,0 | 147,0 | в составе общепоселкового центра |
| 26 | - продовольственных товаров | кв.м торговой площади | 100 | 35,0 | 49,0 | в составе общепоселкового центра |
| 27 | - непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 200 | 70,0 | 98,0 | в составе общепоселкового центра |
| 28 | Рыночные комплексы | кв.м торговой площади | 24-30 | 8,0-10,0 | 12,0-15,0 | в районном центре |
| 29 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 14,0 | 20,0 | в составе общепоселкового центра |
| 30 | Магазины кулинарии | кв.м торговой площади | 6 | 2,0 | 3,0 | в районном центре |
| 31 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 1,0 | 2,0 | в районном центре |
| 32 | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов | объект | 3 | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 33 | Прачечные | кг белья в смену | 40,0 | 14,0 | 20,0 | в районном центре |
| 34 | Химчистки | кг вещей в смену | 2,3 | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 35 | Бани | место | 7 | 2,0 | 3,0 | в районном центре |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 36 | Отделение связи | объект | 1 (на 0,5-6 тыс. чел) | 1,0 | 1,0 | в составе общепоселкового центра |
| 37 | Отделение банка | оп. касса | 0,5 | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 38 | Отделения и филиалы сберегательного банка | оп. касса | 1 (на 1-2 тыс.чел.) | 1,0 | 1,0 | в составе общепоселкового центра |
| 39 | Районные (городские народные суды) | судья | 1 (на 30 тыс.чел.) | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 40 | Юридические консультации | юрист | 1 (на 10 тыс.чел.) | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 41 | Нотариальная контора | нотариус | 1 (на 30 тыс.чел.) | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 42 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 0,0 | 0,0 | в составе общепоселкового центра |
| 43 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 (до 20 тыс.чел.) | 1,0 | 1,0 | в районном центре |
| 44 | Гостиницы | место | 6 | 2,0 | 3,0 | в районном центре |
| 45 | Общественные уборные | прибор | 1 | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 46 | Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 (на 0,5-1 млн. жителей) | 0,0 | 0,0 | в районном центре |
| 47 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,08 | 0,12 | на межселенной территории |

### 2.3.5 Сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории

В планировочном отношении сельскохозяйственные, производственные и коммунально-складские территории располагаются:

- в с.Орловка - в южной части размещается зерноток, с южной стороны – рыбохозяйство;

- в д.Ошмянка – в центральной части размещается МТМ, с северной стороны от границ – МТФ.

На территории сельского поселения на пастбищах располагаются летники. Информация по оснащению мест временного проживания – отсутствует.

Численность занятых в производстве людей на 2013г. составляет 169 чел, что составляет 42,9% от трудоспособной группы населения. На погрешность при сборе исходных данных следует добавить 10% и  25% на обслуживающую группу.

Основной идеей развития производственных территорий поселения является развитие сельскохозяйственных производств, предприятий по обслуживанию транспорта. Планировочная структура промышленных зон определена экономической базой развития сельского поселения, а также экологическими требованиями.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, обеспечивающие упорядочение территорий по различным видам зонирования:

- размещение проектируемых коммунально-складских и промышленных территорий за пределами жилой зоны с соблюдением  санитарно-защитных зон;

- вынос некоторых существующих промпредприятий в общую промышленную зону;

- реорганизация существующих производственных территорий предприятий, прекративших свое действие по различным причинам;

- обустройство временных сельскохозяйственных и промысловых площадок (летников) для сезонного проживания;

- организации озеленения санитарно-защитных зон вокруг действующих предприятий и коммунально-складских территорий нормируемых размеров;

- упорядочивание границ территорий действующих предприятий для возможности создания санитарно-защитных зон;

- разработка проектов санитарно-защитных зон действующих производств с обоснованием возможности сокращения СЗЗ на сложных реконструируемых территориях.

В целях обеспечения населения местами приложения труда планируются новые площадки под размещение объектов хозяйственной деятельности:

- с.Орловка. Развитие производственной территории предусматривается с южной и  северной стороны от населенного пункта. Южная производственная зона условно ограничена: с севера – сельскохозяйственными землями, с востока – автомобильной дорогой, с запада – р.Огрязь, с юга – лесным массивом. Северная производственная зона условно ограничена: с запада – автомобильной дорогой, с остальных сторон – сельскохозяйственными землями.

- д.Ошмянка. Развитие производственной территории предусматривается с северной стороны от населенного пункта. Северная производственная зона условно ограничена: с севера – р.Малая Огрязь, с востока – оврагом, с остальных сторон – сельскохозяйственными землями.

Остальные производственные и коммунально-складские предприятия сохраняются в существующих границах.

### 2.3.6 Зоны особого назначения

Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, определила основные направления обеспечения экологической устойчивости республики, среди которых: утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение ТБО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям размещения твердых бытовых отходов, несанкционированных свалок, отстойников, развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов путем строительства и модернизации комплексов по переработке отходов, мусоросортировочных и перегрузочных станций, полигонов отходов на территории Республики Башкортостан.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 года № 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

На территории отсутствуют санкционированные свалка ТБО. Вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов осуществляется в соответствии с «Правилами предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 №155. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 03.09.2010 года для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп необходимо использование специальной тары (контейнеров) с последующим вывозом на специализированные объекты.

На территории сельского поселения располагаются небольшие несанкционированные свалки в большом количестве, которые подлежат ликвидации. Территории ликвидированных свалок должны быть рекультивированы. Для этого необходимо выполнить проекты рекультивации нарушенных свалками земель.

Количество, назначение и местоположение объектов хранения, утилизации (захоронения) и (или) переработки ТБО должно быть откорректировано в соответствии с разработанной генеральной схемой очистки территории района. Допустимое время хранения ТБО на площадках временного хранения, схема сбора и вывоза ТБО также будет определено данной схемой. Одним из необходимых условий создания рентабельной системы селективного сбора отходов от населения является разделение мусора населением на пищевой и непищевой, что намного упрощает в дальнейшем сортировку на местах. Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Стратегия социально-экономического развития определяет основные направления обеспечения экологической устойчивости, среди которых: утилизация, обезвреживание, экологически безопасное захоронение и размещение ТБО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям размещения твердых бытовых отходов, несанкционированных свалок, отстойников, развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов путем строительства и модернизации комплексов по переработке отходов, мусоросортировочных и перегрузочных станций, полигонов отходов.

Для ориентировочных расчетов прогнозного образования отходов нормы накопления ТБО приняты одинаковые для всех населенных пунктов сельского поселения согласно СНиП-2.07.01-98* – 300кг/на 1 чел. в год. По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5%. В проекте принято ежегодное увеличение отходов 3% в год. Таким образом, норма накопления отходов на одного человека на расчетный срок составит 0,52 т. в год.

Таблица 22

Прогноз образования ТБО на территории сельского поселения

| № п/п | Наименования населённых пунктов | Численность населения, 2024 г. | Проектное образование ТБО, тонн в год | Численность населения, 2034 г. | Проектное образование ТБО, тонн в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с.п. Орловский сельсовет | 629 | 184,20 | 823 | 270,90 |
| 1 | с.Орловка | 187 | 53,10 | 255 | 72,60 |
| 2 | д.Ошмянка | 52 | 104,10 | 447 | 147,00 |
| 3 | д.Петровка | 28 | 8,40 | 43 | 21,30 |
| 4 | д.Труженик | 62 | 18,60 | 78 | 30,00 |

Генеральным планом предусматривается устройство контейнерных площадок временного хранения ТБО до перевозки на проектируемые полигоны ТБО.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории сельского поселения расположены действующие кладбища за пределами населенных пунктов на нормируемом расстоянии.

Таблица 23

Площадь кладбищ традиционного захоронения

| № п/п | Наименования населённых пунктов | Численность населения, 2024 г. | Проектная площадь кладбища, га | Численность населения, 2034 г. | Проектная площадь кладбища, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с.п. Орловский сельсовет | 629 | 0,15 | 823 | 0,197 |
| 1 | с.Орловка | 187 | 0,05 | 255 | 0,061 |
| 2 | д.Ошмянка | 352 | 0,08 | 447 | 0,107 |
| 3 | д.Петровка | 28 | 0,01 | 43 | 0,01 |
| 4 | д.Труженик | 62 | 0,02 | 78 | 0,019 |

Скотомогильники на территории сельского поселения отсутствуют.

Генеральным планом предусматривается:

- организация от существующих кладбищ СЗЗ 50м;

- организация новых территорий кладбищ на нормируемом удалении от существующей застройки.

### 2.3.7 Ландшафтно-рекреационные территории

Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Озеленение жилой застройки в большинстве случаев отсутствует. Проектом предлагается значительное увеличение зеленых зон в проектируемых районах, а также благоустройство и озеленение прибрежных территорий.

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и открытых спортивных сооружений. Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ.

Таблица 24

Основные виды экономической деятельности

| № п/п | Поселения, населенные пункты | Существующее положение | Расчетный срок (2034 г) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | численность населения | Специализация и основные виды экономической деятельности в поселении/ основные сферы приложения труда в н.п. | численность населения | Специализация и основные виды экономической деятельности в поселении / основные и значимые сферы приложения труда в н.п. |
|  | с.п. Орловский сельсовет | 393 | Сельское хозяйство. | 903 | Сельское хозяйство, розничная торговля, сфера общепита и транспорта, туристическая деятельность. |
| 1 | с.Орловка | 102 | Административный центр поселения Сельское хозяйство. | 242 | Административный центр поселения Сельское хозяйство, сфера услуг, транспорт, рыбоводство, туризм. |
| 2 | д.Ошмянка | 252 | Сельское хозяйство. | 490 | Сельское хозяйство, транспорт. |
| 3 | д.Петровка | 0 | Сельское хозяйство. | 71 | Туризм. |
| 4 | д.Труженик | 39 | Сельское хозяйство. | 100 | Сельское хозяйство. |

Таблица 25

Развитие и распределение проектируемых территорий по использованию.

| Показатели | Существующие территории (2014г.) | Проектируемые территории на1 очередь (2024г.) | Проектируемые территории на расчетный срок (2034г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Территории: | га | га | га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая площадь зон в границах населенных пунктов, в том числе: | 84,33 | 234,06 | 234,06 |
| с.Орловка | 34,44 | 69,84 | 69,84 |
| д.Ошмянка | 36,51 | 122,66 | 122,66 |
| д.Петровка | 2,7 | 24,14 | 24,14 |
| д.Труженик | 10,68 | 17,42 | 17,42 |
| Общая площадь зон в границах сельского поселения, в том числе: |  |  |  |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Зона индивидуальной жилой застройки | 70,45 | 99,08 | 132,2 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| Зона обслуживания и деловой активности местного значения | 3,72 | 8,3 | 11,9 |
| Производственные зоны |  |  |  |
| Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса опасности | 3,90 | 7,74 | 7,74 |
| Зона производственно-коммунальных объектов II-III класса опасности | - | - | 21,35 |
| Рекреационные зоны |  |  |  |
| Зона лесопарков, городских лесов и отдыха | 4,79 | 118,31 | 65,06 |
| Зона лесных угодий | 1041,01 | 1041,01 | 1041,01 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственного назначения | 4328,67 | 4158,38 | 4081,53 |
| Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,90 | 1,18 | 1,18 |
| Зона автомобильного транспорта | 103,66 | 122,88 | 177,89 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| Зона для размещения кладбищ | 1,39 | 1,61 | 1,61 |
| Зона полигонов бытовых отходов и отходов производства | 59,67 | 59,67 | 59,67 |
| Зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
| Зона объектов туризма и отдыха | - | - | 17,02 |
| Зона ценной природной территории | 1203,67 | 1203,67 | 1203,67 |
| Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе: | 6821,83 | 6821,83 | 6821,83 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 5094,65 | 4944,92 | 4944,92 |
| Земли населенных пунктов | 84,33 | 234,06 | 234,06 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | - | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - |
| Земли лесного фонда | 1642,85 | 1642,85 | 1642,85 |
| Земли водного фонда | - | - | - |
| Земли запаса | - | - | - |

### 2.3.8 Прогнозируемые ограничения использования территорий

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на окружающую среду и здоровье человека.

Согласно статье 1 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень зон с особыми условиями использования территории, а также ограничения, накладываемые на них, размеры и другие параметры представлены на основании Схемы территориального планирования. В границе сельского поселения устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Ориентировочные санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и других нормативных документов. Для новых предприятий обосновывается проект расчетной (предварительной), а затем установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны от сельскохозяйственных и производственно-коммунальных предприятий

В границах поселения находится производственно-коммунальных предприятий, отнесенных к 4-5 классу опасности:

- зерноток в с.Орловка – 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50м;

- материальный склад - 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50м.

Санитарно-защитные зоны от общественных объектов и предприятий транспорта

В границах городского поселения находится один общественно и коммунальный объект, относящийся к 5 классу опасности:

- материальный склад - 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50м .

Санитарно-защитные зоны от территорий особого назначения

В границах сельского поселения находится несколько кладбищ, относящихся к 5 классу опасности:

- сельские кладбища в каждом населенном пункте - 5 класс опасности, санитарно-защитная зона 50м.

Санитарно-защитные зоны от промышленных объектов (карьеров) по добыче полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Федеральному закону о внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации «О недрах» (принят Госдумой Российской Федерации 08 февраля 1995 года).

Основными требованиями к использованию и охране недр являются: предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых; соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

Месторождения, на которых осуществляется добыча полезных ископаемых, относятся к опасным промышленным объектам. После разработки проектной документации по добыче полезных ископаемых необходимо установление вышеуказанных зон.

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы от магистрального газопровода

Разрыв от жилой и общественной застройки составляет: для трубопроводов диаметром 700 мм – 200 метров; диаметром 400 мм – 150 м; диаметром 300 – 100 м.

На карте зон с особыми условиями использования территорий зоны санитарного разрыва от газопроводов приняты в соответствии с предоставленными исходными данными. Санитарный разрыв от транзитного магистрального трубопровода вне границ населённых пунктов принят в 200 метров.

Санитарные разрывы от объектов сетевого хозяйства электроэнергетики

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

По территории городского поселения проходит 110кВ, 35кВ, 10кВ санитарный разрыв составляет 20 м по обе стороны от ВЛ.

Таблица 26

Перечень существующих и планируемых промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий

| № п/п | Населенный пункт | Наименование существующих предприятий | Наименование проектируемых предприятий | С33 сущ./проект. метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Орловка | Зерноток |  | 50 |
| 2 | с.Орловка | Объекты по добыче промысловых рыб-рыб хозяйство |  | 300 |
| 3 | с.Орловка |  | Объекты по добыче промысловых рыб-рыб хозяйство | 300 |
| 4 | д.Ошмянка | Материальный склад |  | 50 |
| 5 | д.Ошмянка | Гаражи по ремонту, технологическому обслуживанию сельскохозяйственной техники-Машино-тракторная мастерская, | Станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без молярно-жестяных работ) | 300/50 |
| 6 |  | Ферма крупного рогатого скота менее 1200 голов-155 голов | Молочно-товарная ферма с содержанием животных до 100 голов, возможность организации семейной фермы | 300/100 |

Зооветеринарные разрывы

Зооветеринарный разрыв в соответствии с СП 19.13330.2011. «Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*» - это минимальное расстояние между животноводческими предприятиями, препятствующее распространению эпизоотий и других заболеваний животных. Рассмотрение указанных разрывов, их установление на местности производится в составе проектной документации на стадии генеральных планов сельскохозяйственных предприятий.

Водоохранные зоны

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующим экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны в соответствии с требованиями ст. 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта. Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от одного фактора, от уклона берега водного объекта. Градации ширины прибрежных защитных полос: 30, 40, 50 метров — для водных объектов и, дополнительно, 200 метров — для имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение озёр и водохранилищ.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Использование и охрана лесов водоохранных зон водных объектов направлены на предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объектов. В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн.

Таблица 27

Характеристика рек поселения

| № п/п | Наименование водотока | Куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья | Длина реки, км | Площадь водо-сбора, км2 | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водо-охран-ной зоны | при-бреж-ной защит-ной полосы | бере-говой полосы общего пользо-вания |
|  | Бассейн реки Кама |  |  |  |  |  |
| 1 | Изяк | Уфа, справа, 71 | 72 | 704 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Огрязь | Изяк, справа, 52 | 20 | 60 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Малая Огрязь | Изяк, справа, 50 | 13 | 49,5 | 100 | 50 | 20 |

Рыбоохранная зона (водного объекта рыбохозяйственного значения)

В целях защиты водных биологических ресурсов устанавливается рыбоохранные зоны. Рыбоохранной зоной является территория, прилегающая к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения, на которой вводятся ограничения, устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности. Рыбоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. №743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон».

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28.02.2012 №52 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков в рыбохозяйственных водоёмах Республики Башкортостан» на территории сельского поселения отсутствуют рыбопромысловые участки.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее - ЗСО).

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

На территории сельского поселения находятся подземные водозаборы, поверхностные водозаборы отсутствуют.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение — защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных и подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора — при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

- размещение складов горюче–смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества. Размеры ЗСО устанавливаются в соответствии с проектом зон охраны источников водоснабжения.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В границах  проектируемой территории имеются памятники истории и культуры, археологии, представленные памятниками федерального и регионального значения, выявленными памятниками.

В настоящее время зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения не разработаны. После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия в генеральный план следует внести соответствующие изменения в установленном порядке.

Объекты культурного наследия показаны в целях предупреждения проведения мероприятий, препятствующих обеспечению сохранности объектов культурного наследия и ограничения хозяйственной деятельности.

Охранные зоны

Охранные зоны трубопроводов

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров — с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб — в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы — в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно — кустарниковой растительности, — в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 – для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 – для ВЛ напряжением 220 кВ;

30 – для ВЛ напряжением 500 кВ;

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами — на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи — в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) — в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов — на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

В составе предоставленных исходных данных отсутствует графический материал с точным отображением расположения кабельной линии вне городской черты. Трасса линии обозначена на местности замерными столбиками и предупредительными знаками. В соответствии с Правилами охраны линий связи  и сооружений связи РФ, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые земляные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации.

Охранные зоны геодезических пунктов

Астрономо-геодезические, геодезические, нивелирные и гравиметрические пункты, наземные знаки и центры этих пунктов (далее – геодезические пункты), в том числе размещенные на световых маяках, навигационных знаках и других инженерных конструкциях и построенные за счет средств федерального бюджета, относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства.

Охранной зоной геодезического пункта является земельный участок, на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней стороны к границе пункта.

Придорожная полоса автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ, проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере, м: 50 — для автомобильных дорог III и IV категорий; 25 — для автомобильных дорог V категории.

Зона ограничения до жилой застройки.

Особый режим использования данных участков земель предусматривает ряд ограничений хозяйственной деятельности в пределах этих полос для создания нормальных условии эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения безопасности дорожного движения. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах полос, должны быть уведомлены соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об особом режиме использования этих земель.

В соответствии с СП 34.13330. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями раздела 14, но не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки – 50; для дорог IV категории – соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории населенного пункта необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

В случае нахождения существующей жилой застройки в пределах зоны ограничения до жилой застройки необходим комплекс мер по обеспечению экологических и санитарно-гигиенических требований к существующей застройке. В качестве мероприятий могут быть разработка проектов зон ограничений с компенсирующими мероприятиями в виде шумозащитных экранов, зеленых насаждений.

Площади залегания полезных ископаемых

Законом РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» установлены условия застройки и землепользования на площадях залегания полезных ископаемых. Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

То есть площади залегания полезных ископаемых, находящиеся как в распределённом, так и нераспределённом фонде, фактически образуют на территории муниципального района зоны с особыми условиями использования территории. Которые необходимо учитывать при ведении градостроительной деятельности.

Использование участков недр, предоставленных в пользование в виде горного отвода (геометризированного блока недр), регулируется условиями заключённого лицензионного соглашения. Условия пользования недрами, предусмотренные в лицензии, сохраняют свою силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия. Изменения этих условий допускается только при согласии пользователя недр и органов, предоставивших лицензию, либо в случаях, установленных законодательством. Недропользователь имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода (ч. 5 ст. 22 ФЗ «О недрах»).

Порядок предоставления недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, порядок пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

## Карта расположения объектов местного значения поселения

## Карта использования территории муниципального образования с отображением особых экономических зон, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий

## Карта ограничений

## 2.4. Транспортная инфраструктура

На территории сельского поселения функционирует автомобильный транспорт.

### 2.4.1 Внешний транспорт

Существующее положение

Автомобильные дороги и автомобильный транспорт

Основу сети автодорог общего пользования составляет дорога регионального значения, проходящая через сельское поселение, Каменная Поляна-Орловка (категория - IV), обслуживаемая Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства республики Башкортостан. Покрытие – капитальное, асфальтобетонное и гравийное.

Населенные пункты связаны рядом дорог местного значения. Система улиц населенных пунктов имеет выходы на данные внешние магистрали.

Для оптимизации работы автомобильного транспорта на территории поселения требуется поэтапная реконструкция основных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения с увеличением протяжённости дорог с усовершенствованным покрытием, расширением дорожного полотна на наиболее интенсивных участках.

Потребности в пассажирских перевозках на территории сельского поселения обеспечивает транспортные предприятия: ГУП «Башавтотранс» РБ, а также частные перевозчики. Основной транзитный автобусный маршрут – Благовещенск-Орловка.

Основными недостатками в автотранспортном обслуживании жителей поселения является: нерегулярное движение автобусов на имеющихся маршрутах; недостаток подвижного состава автотранспорта (автобусов); неудовлетворительное состояние дорожных покрытий, большие продольные уклоны на отдельных участках. Дальнейший рост размеров пассажирских перевозок обуславливается повышением материального и культурного уровня жизни населения, расширением зон отдыха, туризма.

Для освоения лесных массивов необходимо расширение сети лесовозных дорог.

Таблица 29

Перечень автомобильных дорог районного значения

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Наименование участка автомобильной дороги и промежуточных населенных пунктов | Эксплуатационные километры | Категория дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | с твердым покрытием | из них с асфальто-бетонным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 80 ОП МЗ 80Н-188 | Каменная Поляна – Орловка | Каменная Поляна – Ошмянка – Орловка | 0-10,5 | IV | 10.5 | 10.5 | 0.0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 10,5 | 10,5 | 0,0 |

Таблица 30

Перечень мостовых сооружений

| № п/п | Наименование сооружения, наименование препятствия, км | Технические характеристики мостового сооружения: материал | Категория дороги | Оценка сооружения категория дефектов (Б, Д) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОАО «Башкиравтодор» Благовещенское ДРСУ |
|  | КАМЕННАЯ ПОЛЯНА-ОРЛОВКА |
| 1 | мост р.Ашмянка 6+098 | метал. | IУ | неудовл |
| 2 | мост р.Огрязь 9+693 | метал. | IУ | неудовл |

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная сеть отсутствует. В настоящее время и на расчётный срок отсутствует необходимость формирования новых железнодорожных магистралей.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт отсутствует. В настоящее время и на расчётный срок отсутствует необходимость формирования новых объектов воздушного транспорта.

Речной транспорт

Речной транспорт отсутствует. В настоящее время и на расчётный срок отсутствует необходимость формирования новых объектов речного транспорта.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт отсутствует. В настоящее время и на расчётный срок отсутствует необходимость формирования новых объектов трубопроводного транспорта.

Проектные решения

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий поселения, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта. В целом сложившийся каркас автомобильных дорог общего пользования обеспечивает транспортную связанность территории сельского поселения. Генеральный план предусматривает акцентирование сложившийся системы основных транспортных магистралей.

Проектом предусматривается строительство в южной части сельского поселения федеральной автодороги – дублера трассы М-5 «Урал» на территории поселения.

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей пассажирского характера. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.

Основными принципами, положенными в основу проектируемой сети, являются:

- обеспечение внутрирайонных связей всех населенных пунктов сельского поселения, а также с близлежащими станциями;

- построение дорожной сети с четкой структурой и максимальным использованием существующих дорог;

- создание системы обслуживания автомобильного транспорта.

- снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды.

При реконструкции региональных и местных дорог учтены следующие экологические мероприятия:

- создание 100-метровой санитарно-защитной зоны до жилых домов от бровки земляного полотна до жилой застройки для дороги II категории;

- создание 50-метровой санитарно-защитной зоны от бровки земляного полотна до жилой застройки для дороги IV категории;

- создание 50-метровой придорожной полосы от бровки земляного полотна до жилой застройки для дорог III и IV категории;

- создание полосы зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.4.2 Поселковая улично-дорожная сеть

Существующее положение

В населенных пунктах в настоящее время сложилась система улиц и переулков, членящая застройку на небольшие квартала. Большая часть проезжей части всей улично-дорожной сети существующей селитебной территории с грунтовым покрытием. Движение грузового транспорта осуществляется без выделения от основных транспортных потоков.

Основными улицами в населенных пунктах, обеспечивающих связь с районной дорогой, являются: с.Орловка – ул.Цветочная, д.Ошмянка – ул.Центральная, ул.Молодежная, д.Петровка – ул.Петровская, д.Труженик – ул.Лесная.

К основным недостаткам улично-дорожной сети относятся:

- высокая плотность улиц из-за наличия мелких кварталов усадебной застройки;

- неупорядоченное движение автотранспорта по улицам;

- отсутствие классификации улично-дорожной сети.

Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном на приусадебных участках, т.к. в населенных пунктах преобладает одноэтажная застройка, а так же на придомовых территориях многоквартирной застройки и стоянок возле общественных объектов.

Проектные решения

Предлагаемая проектом транспортная инфраструктура включает в себя сооружения внешнего транспорта, классификацию дорожно-уличной сети, размещение автохозяйств, стоянок транспорта и объектов обслуживания автомобильного транспорта.

На стадии генерального плана решаются следующие вопросы:

1. Обеспечение безопасных транспортных связей со всеми функциональными зонами населенных пунктов и с прилегающей к ним зоной, а также с объектами и сооружениями внешнего транспорта.

2. Решение экологических проблем – создание санитарно-защитных зон от автомобильных дорог.

3. Хранение автотранспорта.

4. Классификация улиц и дорог.

Принятая проектом классификация дорожно-уличной сети тесно взаимосвязана со сложившейся ситуацией и архитектурно-планировочной организацией территории всех населенных пунктов.

Принята следующая классификация улично-дорожной сети:

Поселковая улица;

Главная улица;

Улицы в жилой застройке:

- основная

- второстепенная

- проезд;

Хозяйственный проезд

Размеры и элементы проектируемых поперечных профилей улиц приняты в соответствии с их категориям и действующими нормами.

Поселковые улицы запроектированы шириной в красных линиях 25,0 м, проезжей части 7,0 с двухсторонним движением.

Главные улицы приняты шириной в красных линиях – 20 м, проезжей части 7,0 с двухсторонним движением.

Местное грузовое движение намечается по дорогам промышленных и коммунально-складских зон, а так же по автодороге регионального и местного значения.

Проектом предусматривается рост количества легкового транспорта. Уровень автомобилизации на расчетный срок – 350 автомобилей на 1000 чел.

Хранение индивидуального транспорта осуществляется в основном на приусадебных участках, т.к. в сельском поселении преобладает одноэтажная застройка.

Хранение индивидуального транспорта многоквартирной застройки осуществляется в основном на придомовых территориях.

## Карта транспортной инфраструктуры

## 2.5. Инженерная инфраструктура

Развитие инженерной инфраструктуры включает реконструкцию существующих и строительство новых инженерных сооружений, замену изношенных подземных коммуникаций, организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

### 2.5.1 Водоснабжение

Существующее положение

Населенные пункты сельского поселения обеспечиваются из подземного водозабора через водонапорные башни и сети водоснабжения, от нецентрализованных и автономных систем питьевого водоснабжения. Подземные  водозаборы располагаются: с.Орловка - в восточной части. Поверхностные водозаборы отсутствуют. На территории населенных пунктов находятся отдельные колодцы и скважины неглубокого заложения в индивидуальном пользовании и располагаются в санитарно-неблагоприятных условиях вблизи жилых домов.

Очистных сооружений в населённых пунктах в настоящее время нет. Отсутствуют установленные зоны санитарной охраны.

Проектные предложения

В Башкортостане разработана республиканская целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса РБ на 2013–2020 годы».В соответствии с законом Республики Башкортостан «О питьевой воде» программы развития питьевого водоснабжения являются неотъемлемыми составными частями планов социально-экономического развития территорий. Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляется в соответствии с расчётными показателями генеральных планов развития территорий. Проблема обеспечения населения сельского поселения доброкачественной водой относится к наиболее социально значимым, поскольку она непосредственно влияет на состояние здоровья граждан и кардинальным образом определяет степень эпидемиологической безопасности сельского поселения в целом и отдельных территорий.

Хозяйственно-бытовое водоснабжение

На расчётный срок охват системами централизованного водоснабжения должны быть охвачены крупные и средние сельские населённые пункты сельского поселения с организацией систем пожаротушения от сети через гидранты. Малые населенные пункты, не имеющие централизованного противопожарного водоснабжения, проектом предлагается оборудовать пожарными резервуарами или прудами для хранения противопожарного запаса воды.

На территории перспективной застройки выделены территории под расположение объектов инженерной инфраструктуры и водозаборных сооружений в том числе. Месторасположение новых водозаборных сооружений и их количество определяется на основании проведения поисковых работ и по результатам технических отчетов об инженерно-геологических изысканиях на исследуемых участках. Горячее водоснабжение населённых пунктов от индивидуальных водогрейных котлов.

Снабжение водой предусматривается из подземных источников. При этом потребуется:

● обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки и производительности (дебит);

● обследование, замена или реконструкция изношенных водопроводных сетей, водоразборных колонок и водонапорных башен;

● при необходимости проведение поисковых работ на воду и бурение новых скважин;

● строительство водоводов от скважин, сборных резервуаров, насосных станций II подъема, поселковых сетей;

● строительство водонапорных башен для бесперебойного водоснабжения.

Подача воды от скважины возможна непосредственно в водонапорную башню и водопроводные сети. В этом случае для хранения противопожарного запаса воды потребуется строительство пожарных резервуаров. Для решения возможности использования питьевой воды из новых скважин водозаборного участка необходимо выполнить гидрогеологические и лабораторные исследования и заключения.

Для всех источников водоснабжения должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны, в которых определяются границы зон и составляющих ее поясов:

- первый пояс – строгого режима;

- второй и третий пояса – пояса ограничений.

В проектах ЗСО также определяются план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Техническое водоснабжение.

Водоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий в производственных целях должно быть организовано из собственных (ведомственных) поверхностных водозаборов. Использование подземных вод в производственных целях допускается только при производстве пищевых продуктов и обеспечения водой поголовья скота и птицы. Требования к очистным сооружениям устанавливаются в соответствии с технологической необходимостью.

В соответствии Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» на территории муниципального района установлены нормы водопотребления и водоотведения.

Таблица 31

Нормы водопотребления и водоотведения в жилищном фонде

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125 - 160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 |

Приняты следующие укрупнённые нормы водопотребления на первую очередь и расчётный срок:

- 200 л/сут на человека – населённые пункты с численностью населения 1000-6000 чел.

- 160 л/сут на человека – населённые пункты с численностью населения до 1000 чел.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды и в расчете не учтены.

Таблица 32

Расчетное водопотребление

| Населенные пункты | Числ. населения, чел. | л/сут на 1 чел. | Хоз-пит. потр-е, м3/сут | Произв. потр-е, м3/сут | Противо пожарный запас, м3 | Всего, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2024 г.) |
| с.Орловка | 177 | 160 | 28,32 | 5,664 | 108,0 | 33,984 |
| д.Ошмянка | 347 | 160 | 55,52 | 11,104 | 108,0 | 66,624 |
| д.Петровка | 28 | 160 | 4,48 | 0,896 | 108,0 | 5,376 |
| д.Труженик | 62 | 160 | 9,92 | 1,984 | 108,0 | 11,904 |
| Всего по сельскому поселению | 614 |  | 98,24 | 19,648 |  | 117,888 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2034 г.) |
| с.Орловка | 242 | 160 | 38,72 | 7,744 | 108,0 | 46,464 |
| д.Ошмянка | 490 | 160 | 78,4 | 15,68 | 108,0 | 94,08 |
| д.Петровка | 71 | 160 | 11,36 | 2,272 | 108,0 | 13,632 |
| д.Труженик | 100 | 160 | 16,0 | 3,2 | 108,0 | 19,2 |
| Всего по сельскому поселению | 903 |  | 144,48 | 28,896 |  | 173,376 |

### 2.5.2 Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время на территории сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Бытовые стоки от общественных, производственных и жилых зданий отводятся в выгреба, откуда специальным автотранспортом перевозятся в места переработки. Жилые дома без выгребов имеют надворные уборные с грунтовыми выгребными ямами.

Проектные решения

В условиях маловодности малых рек особую актуальность приобретает задача по привлечению инвестиций в строительство новых очистных сооружений. Проектом предлагается строительство в средних населенных пунктах локальных очистных сооружений, со сбросом очищенных вод до нормируемых значений в грунт или в водоем. Установление расстояния СЗЗ от КОС до застройки – 20 м.

Таблица 33

Объёмы водоотведения

| Населенные пункты | Числ. населения, чел. | л/сут на 1 чел. | Объем хоз.-быт. вод, м3/сут | Объем произв. стоков, м3/сут | Объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (ДО 2024 г.) |
| с.Орловка | 177 | 160 | 28,32 | 2,832 | 31,152 |
| д.Ошмянка | 347 | 160 | 55,52 | 5,552 | 61,072 |
| д.Петровка | 28 | 160 | 4,48 | 0,448 | 4,928 |
| д.Труженик | 62 | 160 | 9,92 | 0,992 | 10,912 |
| Всего по сельскому поселению | 614 |  | 98,24 | 9,824 | 108,064 |
| РАСЧЕТНЫЙ СРОК (ДО 2034 г.) |
| с.Орловка | 242 | 160 | 38,72 | 3,872 | 42,592 |
| д.Ошмянка | 490 | 160 | 78,4 | 7,84 | 86,24 |
| д.Петровка | 71 | 160 | 11,36 | 1,136 | 12496 |
| д.Труженик | 100 | 160 | 16,0 | 1,6 | 17,6 |
| Всего по сельскому поселению | 903 |  | 144,48 | 14,448 | 158,928 |

### 2.5.3 Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение территории сельского поселения осуществляется от автоматической газораспределительной станции «Благовещенск» на отводе от магистрального газопровода. Магистральные газопроводы находятся в управлении ООО «ГазпромтрансгазУфа».

Газифицированы следующие населенные пункты и объекты: с.Орловка, д.Ошмянка с расположением ГРП.

Схема газоснабжения – двухступенчатая.

1-ая ступень – распределительный газопровод высокого давления 0,6 МПа;

Снижение давления предусматривается в газорегуляторных пунктах.

2-ая ступень – распределительные газопроводы низкого давления 0,003 МПа (подача газа потребителям).

Газ является основным топливом для котельных, используется для отопления одноэтажного жилищного фонда, индивидуально-бытовых нужд населения.

Проектные предложения

В перспективе предусматривается газоснабжение новой застройки с.Орловка, д.Ошмянка, а также д.Труженик. Газоснабжение территории сельского поселения будет осуществляется от АГРС «Благовещенск» на отводе от магистрального газопровода путем строительства межпоселковых газопроводов.

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Республики Башкортостан и муниципального района.

1. Потребители газа в малоэтажной индивидуальной жилой застройке:

- отопление и горячее водоснабжение - газовые котлы мощностью 24 кВт (с учетом расчетных тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение).

2. Потребители газа в многоквартирной мало и среднеэтажной  жилой застройке:

- пищеприготовление -  бытовые газовые плиты;

- отопление и горячее водоснабжение - крышные котельные.

3. Потребители газа в общественной застройке:

- отопление и горячее водоснабжение, встроенные или пристроенные котельные, котельные, предназначенные для теплоснабжения школ и д/садов.

4. Потребители газа в производственной сфере: индивидуальные котельные.

Таблица 34

Объёмы газопотребления

| Населенные пункты | численность населения | м3/год на 1 чел | газопотребление, млн. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (2024 г.) |
| с.Орловка | 187 | 250 | 0,04675 |
| д.Ошмянка | 352 | 250 | 0,088 |
| д.Петровка | 28 | 250 | 0,007 |
| д.Труженик | 62 | 250 | 0,0155 |
| Всего по сельскому поселению | 629 |  | 0,15725 |
| РАСЧЁТНЫЙ СРОК (до 2034 г.) |
| с.Орловка | 255 | 250 | 0,06375 |
| д.Ошмянка | 447 | 250 | 0,11175 |
| д.Петровка | 43 | 250 | 0,01075 |
| д.Труженик | 78 | 250 | 0,0195 |
| Всего по сельскому поселению | 823 |  | 0,20575 |

### 2.5.4 Теплоснабжение

Существующее положение

В сельском поселении отсутствует централизованное теплоснабжение.

Теплоснабжение жителей населенных пунктов осуществляется за счет индивидуального печного отопления. Теплоснабжение ряда социальных объектов осуществляется от собственных автономных котельных.

Проектные предложения

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов и общественных объектов будет осуществляться от газовых индивидуальных отопительных аппаратов и индивидуальных встроенно-пристроенных котельных. Развитие систем теплоснабжения не предполагается, мероприятий не предусмотрено.

Расчетное потребление тепловой энергии – 0 ГВт.

### 2.5.5 Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение сельского поселения осуществляется с генерирующих мощностей ОАО «Башэнерго» по линиям ЛЭП 110кВ. Территория сельского поселения входит в состав Центрального энергорайона Башкирской энергосистемы. Основной энергоснабжающей организацией для потребителей является ООО «БашРЭС».

Основным источником питания на территории сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС «Новонадеждино» 35/10 в с.Новонадеждино. Электроснабжение потребителей электроэнергии выполнено от существующей трансформаторной подстанции 35/10 кВ по существующим ЛЭП-110 кВ, 10 кВ, 6 кВ. По магистральной схеме запитывается сеть трансформаторных подстанций в модульном исполнении напряжением 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами различной мощности.

Сети 6-10 и 0,4 кВ в малоэтажной застройке выполнены воздушными (ВЛ, КЛ). Ответвления от линии 0,4 кВ от воздушных линий изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле.

С учётом намеченного социально-экономического развития ожидается значительный рост электропотребления на территории сельского поселения.

Проектные предложения

Потребителями электроэнергии в населенных пунктах являются: жилые дома, общественные здания (школы, детские сады), предприятия торговли и общественного питания, административные здания, предприятия бытового обслуживания и наружное освещение внутриквартальных проездов.

Проектом предусматривается:

- электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищного и общественного строительства в населенных пунктах от существующих и вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих ПС 35/10 кВ по существующим ЛЭП-35 кВ, 10 кВ, 6 кВ (с необходимой их реконструкцией) и по новым ЛЭП-10 кВ, 6 кВ.

- трансформаторные подстанции в отдельных одноэтажных зданиях, внутри которых располагаются в отдельных помещениях РУ-10кВ, силовые трансформаторы. Мощность трансформаторов ТП для электроснабжения застройки – 250кВА, 400 кВА, 630 кВА. Места установки ТП-10/0,4кВ и их мощности определятся по нагрузкам существующих и проектируемых потребителей на этапах проекта планировки.

-  электроснабжение объектов жилой застройки предусматривается от ВЛ-0,4кВ. Сеть 0,4 кВ в малоэтажной застройке предусматривается воздушной (ВЛ). Ответвления от линии 0,4 кВ от воздушных линий изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле. Электроснабжение 10кВ проектируемых ТП выполнить кабелем ААШв-10кВ, проложенным в траншее.

Электроснабжение помещений общественного назначения выполняется кабельной линией с РУ-0,4кВ от проектируемых ТП.

Для наружного освещения улиц и внутриквартальных проездов предусматривается установка питательных пунктов наружного освещения расположенных у трансформаторных подстанций. Все питательные пункты включить в каскадную схему управления наружным освещением. Наружное освещение выполнить светильниками с натриевыми лампами на металлических опорах. Линию выполнить кабелем из сшитого полиэтилена. Нормируемая освещенность местных проездов составляет -4лк.Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов автоматизированной системы телеуправления освещением.

Таблица 35

Объёмы электропотребления

| Населенные пункты | Численность населения | Электропотребление, кВт.ч/год на 1 чел | Всего, кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ (2021 г.) |
| с.Орловка | 187 | 950 | 177650 |
| д.Ошмянка | 352 | 950 | 334400 |
| д.Петровка | 28 | 950 | 26600 |
| д.Труженик | 62 | 950 | 58900 |
| Всего по сельскому поселению | 629 |  | 597550 |
| РАСЧЁТНЫЙ СРОК (до 2031 г.) |
| с.Орловка | 255 | 950 | 242250 |
| д.Ошмянка | 447 | 950 | 424650 |
| д.Петровка | 43 | 950 | 40850 |
| д.Труженик | 78 | 950 | 74100 |
| Всего по сельскому поселению | 823 |  | 781850 |

### 2.5.6 Системы связи

Существующее положение

В настоящее время населению и организациям на территории сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная), мобильная и спутниковая связь; услуги радиосвязи. Осуществляется почтовая связь.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи на территории сельского поселения обеспечивает РУС «Ошмянка». Емкость АТС – 48 номеров, задействовано – 42. На территории поселения населенные пункты частично телефонированы.

На территории поселения услуги мобильной телефонной связи предоставляют федеральные сотовые операторы: МТС, Билайн, МегаФон, Ростелеком. Большая часть населённых пунктов на территории сельского поселения входит в зоны покрытия операторов мобильной связи.

Радиофикация

Сеть проводного радиовещания на территории населенного пункта отсутствует.

Телевидение

В настоящее время услуги телевидения осуществляются от телерадиовышки распложенной в г.Благовещенск.

Почта

Услуги почтовой связи на территории населенного пункта предоставляет УФПС Челябинской области - филиал ФГУП «Почта России». Отделение почтовой связи расположено  с.Новонадеждино.

Проектные предложения

Потребность в телефонах по жилой зоне на основании нормативов должна составить для жителей сельской местности 150 телефонов на 1000 жителей на I очередь и 300 телефонов на 1000 жителей на расчетный срок. Распределительную телефонную сеть предполагается монтировать кабелями марки ТППБ соответствующих сечений и ПРППМ в земле (траншее) соответствующих сечений. Антенны, силовые и коммуникационные шкафы системы телеуправления устанавливаются в проектируемых трансформаторных подстанциях.

Развитие сетей радиофикации не предусматривается. Для приема программ телепередач  необходимо устанавливать телеантенны типов АТКГ и АТИГ.

Для предоставления основных видов телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная), мобильная и спутниковая связь; услуги радиосвязи; услуги телематических служб; цифровая передача данных; доступ в сеть «Интернет»; аренда каналов связи; организация корпоративных сетей; услуги широкополосного радиодоступа; услуги IP-телефонии; услуги телеграфной связи необходимо строительство ВОЛС.

Для охвата населения мобильной связью необходимо строительство вышек сотовой связи.

### 2.5.7 Инженерная подготовка территории

Существующее положение.

Породы, слагающие территорию поселения, обладают достаточно высокими прочностными свойствами. Преобладающая несущая способность грунтов 1,5-5,0 кг/см2, что позволяет развивать любые виды хозяйственной деятельности без специальных мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов.

Подземные воды преимущественно залегают на глубине от 1,5 до 60 метров на водоразделах и до 0,2-5 метров в поймах. Мелиорируемых земель на территории сельского поселения в настоящее время нет. Сельскохозяйственные угодья подвержены процессам оврагообразования и поверхностного смыва.

Основные площадки градостроительного освоения сосредоточены в долинах рек и связаны с развитием населённых мест за счёт расширения площадей вовлекаемых в хозяйственную деятельность – индивидуальное жилое строительство и рекреационная зона.

Сейсмичность на территории сельского поселения согласно Приложению №1 к СП 14.13330.2011 по карте ОСР-97 С (1%) составляет 6 баллов шкалы MSK-64. В соответствии с этим районированием населенные пункты на территории района подвержены сейсмической опасности интенсивностью 6 баллов по шкале MSK-64 один раз в 5000 лет.

Рассматриваемая территория имеет ряд специфических природных условий –большое количество рек и ручьев, их неблагоустроенность, высокое стояние грунтовых вод, горный рельеф с опасными геологическими процессами.

На территории сельского поселения развит горный подтип карбонатного карста. ТСН 302-50-95 «Инструкция по изысканиям, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях. Республика Башкортостан» регламентируют производство всего комплекса строительных работ на территориях, подверженных карстовым проявлениям.

Проектные предложения

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условия для проживания.

Состав и объём мероприятий по инженерной подготовке территории определяется с учётом специфики местных природных условий, существующим и предлагаемым видами хозяйственного использования с соблюдением требований природоохранного законодательства РФ.

## Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий

## 2.6 Мероприятия по охране окружающей среды

При разработке генплана на основе комплексной градостроительной оценки площадок приняты следующие основные решения с учетом мероприятий по охране окружающей среды:

Резервирование селитебных территорий под развитие населенных пунктов.

Осуществление мероприятий по улучшению состояния окружающей среды: нормализация состояния воздушного бассейна, земель, воды в реках и их притоках.

Сохранение природных ландшафтов.

Создание единой системы зеленых насаждений, включая новые селитебные территории и природные комплексы.

Запрещение размещения новых промышленных и коммунально-складских предприятий I-II классов вредности, которые могут увеличить загрязнение окружающей среды и требующих больших разрывов от селитебных зон.

Рациональное использование территорий промышленно-коммунальных зон при реорганизации промышленности с выделением участков многоцелевого назначения.

Очередность освоения новых жилых территорий с учетом реальных результатов в проведении мероприятий по улучшению экологического состояния территории.

Создание полноценной системы учреждений культурно-бытового назначения поселкового значения, обеспечивающей потребность населения.

Организация рациональной улично-дорожной сети, развитие различных видов транспорта, обеспечивающих оптимальное решение вопросов транспортного сообщения в поселке с учетом технической возможности реализации.

Обеспечение инженерного оборудования существующей и перспективной застройки.

### 2.6.1 Охрана воздушного бассейна

Смягчить вредное воздействие на атмосферный воздух при строительстве позволит выполнение строительными организациями следующих мероприятий:

- применение строительной техники с электроприводом;

- использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;

- глухое ограждение строительной площадки, позволяющее уменьшить распространение вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.

- полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения пыли;

- все материалы, выделяющие в атмосферу загрязняющие вещества, хранить на площадке в количестве однодневной нормы. Пылящие материалы хранить в закрытой таре.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на дальнейших стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия:

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;

- организация санитарно-защитных зон предприятий;

- отделение проезжей части полосами зеленых насаждений с одно-двухрядной посадкой деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума в застройке, от тротуаров и площадей;

- озеленение участков детских яслей/садов, школ, дворовых пространств;

- отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелеными насаждениями от жилых зданий;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;

- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта;

- применение высокоэффективного газоочистного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего технологического оборудования, использование современных технологических процессов при реконструкции и расширении промышленных предприятий;

- упорядочение временного размещения легкового транспорта с соблюдением нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;

Реализация проекта генерального плана поселка с учетом осуществления названных мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

### 2.6.2 Охрана водного бассейна

Для предотвращения загрязнения и истощения поверхностных и грунтовых вод предусмотрено:

-вертикальная планировка территории направлена на организацию рельефа, способствующего водоотведению дождевых и талых вод в ливневую канализацию;

- устройство асфальтобетонных покрытий площадок сбора ТБО и проездов;

- для учета расхода потребляемой воды предусмотреть счетчики в бюджетных учреждениях.

организация оборотной системы водоснабжения для существующих и проектируемых промышленных предприятий;

обеспечение очистки сточных вод (при невозможности организации оборотной системы) до установленных норм;

соблюдение требований Водного кодекса, регламентирующих строительство и хозяйственную деятельность в пределах водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных объектов;

Необходимо выполнить работы по организации водоохранных зон поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Мероприятия по защите грунтовых вод, подземных и поверхностных источников водоснабжения:

- проведение инвентаризации родников на территории сельского поселения, и разработка программы по обустройству территорий, прилегающих к родникам;

- обследование существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки и производительности (дебит);

- поэтапное введение на промышленных предприятиях оборотной системы водоснабжения на существующих предприятиях. Проектирование предприятия намеченных к размещению с оборотными системами водоснабжения;

- организация мониторинга всех источников водоснабжения;

- разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) существующих источников водоснабжение и при образовании новых;

- оборудование приборами учёта всех бюджетных учреждений (контроль расхода воды);

Для эксплуатации скважин необходимо получить лицензию на недропользование. Проектом предлагается благоустройство мест рекреации в местах их стихийного образования с целью использования в рекреационных целях и защиты от рекреационной дигрессии.

Таким образом, вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам нанесено не будет.

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотрено:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

### 2.6.3 Охрана земельных ресурсов и почвенного покрова

Отсутствие рациональной системы организации сбора, утилизации и уничтожения твердых и жидких бытовых отходов, особенно в отдалённых от центра населенных пунктов, отсутствие централизованной системы канализации в поселков поселения, наличие несанкционированных свалок отходов является причинами бактериологического загрязнения почв селитебных территорий.

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова предусмотрено:

- в периоды строительства складирование строительных материалов, строительных отходов, бытовых отходов от строителей в металлический контейнер на специально оборудованной площадке;

- оборудование площадки для очистки колес автотранспорта в периоды строительства.

По окончании строительных работ по всей ширине строительной площадки предусмотрены следующие мероприятия по снижению негативного воздействия на территорию и почву:

- удаление из ее пределов всех временных устройств и сооружений;

- вывоз с участка строительства строительного мусора и его размещение на лицензированных полигонах;

- засыпка, послойная трамбовка, выравнивание рытвин и ям, возникших в результате проведения строительных работ.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и доведения воздействия до допустимого уровня на дальнейших стадиях проектирования будут предусмотрены природоохранные мероприятия:

- организация проездов с твёрдым бетонным покрытием;

- размещение отходов на специально отведенной площадке с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой и своевременный вывоз отходов.

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутримикрорайонных территорий и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по территориям при максимальном сохранении естественного рельефа;

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- засыпка пониженных мест;

- организация уборки твердых покрытий;

На период эксплуатации предусмотрены мероприятия для защиты территории от негативного воздействия:

- усовершенствованное покрытие территории;

- вертикальная планировка территории направлена на организацию рельефа, способствующего водоотведению дождевых и талых вод;

- накопление отходов на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием, отбортовкой и своевременный вывоз отходов с размещением отходов на санкционированном объекте размещения отходов: проектируемый полигон ТБО г.Верхнеуральск;

- постановка на учёт в областном кадастре отходов производства и потребления всех объектов размещения отходов в установленном порядке;

- организация системы мониторинга за состоянием окружающей среды в районах размещения объектов хранения отходов производства и потребления;

- развитие централизованной системы сбора ртутьсодержащих отходов от бюджетных организаций, коммерческих структур и населения. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 03.09.2010 года для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп необходимо использование специальной тары (контейнеров) с последующим вывозом на специализированные объекты;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территорий.

Проектные решения по охране недр должны предусматривать рекультивацию нарушенных земляными и горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Для рационального использования земельных ресурсов проектом предусмотрен снос ветхого жилья и строительство на его месте нового, что позволяет сократить размер земельных участков, выделяемых под новое жилье и улучшить условия жизни населения.

Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают минимальное воздействие на территорию, геологическую среду.

### 2.6.4 Охрана растительного и животного мира

В целях обеспечения защиты населения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий, сохранения и оздоровления окружающей среды устанавливаются зеленые зоны.

В соответствии с Лесным кодексом РФ в зеленых зонах запрещаются:

– использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

– осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

– разработка месторождений полезных ископаемых;

– ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

– размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

Согласно ст. 41 «Лесного кодекса РФ» леса могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Одним из основных видов пользования животным миром является охота, которая имеет экономическое, экологическое, культурно-оздоровительное значение. Расчёт нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях осуществляется на основе нормативов, установленных Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30.04.2010 г. №138. Соблюдение нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов позволяет сохранить численность популяций и разнообразие животного мира.

Существующее расположение зеленых территорий общего пользования носит дисперсный характер. Озеленение жилой застройки в большинстве случаев отсутствует. Проектом предлагается увеличение зеленых зон, а также благоустройство и озеленение прибрежных территорий.

Данным проектом предусмотрено увеличение площади зелёных насаждений общего пользования и предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение зеленых зон вдоль рек;

- сохранение существующих зеленых насаждений, озеленение пылегазоустойчивыми породами деревьев и кустарников.

- устройство газонов.

- устройство площадок отдыха, включая детские;

- создание лесопарковых зон за счет благоустройства прилегающих к застройке зеленых массивов;

- обустройство скверов перед существующими и проектируемыми общественными зданиями;

- озеленение улиц.

Кроме того, потребуется озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских территорий согласно нормативу: для предприятий IV, V классов – не менее 60 % площади СЗЗ.

### 2.6.5 Охрана от физического воздействия

Защита от шума.

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень шума для объектов, попадающих в зону сверхнормативного воздействия, проектом предусмотрено:

- установка шумозащитных экранов;

- устройство шумозащитных полос зеленых насаждений;

- устройство шумозащитного остекления обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей жилой застройки;

- установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) на форточках и фрамугах обращенных к автодороге окон фасадов и торцов зданий прилегающей жилой застройки.

Проектом рекомендуется применять типовую конструкцию шумозащитных экранов, применяемых для транспортных магистралей, которая состоит из металлических стоек с фланцами и наборных панелей, заполненных звукопоглощающим материалом.

Полосы зеленых насаждений устраиваются в местах, где сложившаяся жилая застройка близко подступает к рассматриваемому участку дороги и применение шумозащитных экранов не позволяет обеспечить достаточное снижение уровня шума. Проектом предусматривается устройство древесно-кустарниковой полосы шириной 20 м из четырех рядов хвойных пород шахматной посадки с двухъярусным кустарником. Использование такого защитного мероприятия, согласно ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог» (М.,1998), позволит снизить уровень шума на 18дБА.

С учётом мероприятий по шумопонижению акустическое воздействие объекта не будет превышать установленных нормативов вблизи жилой застройки. Мероприятия по переселению жителей не требуются.

Радиационная обстановка

Опасность заражения территории муниципального района радиоактивными веществами практически отсутствует, так как нет радиационно-опасных объектов.

Электромагнитное загрязнение.

Электромагнитное загрязнение проявляется в виде наводки электрических и магнитных полей, включает низкочастотные, радио- и световые волны. Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) является биологически действующим фактором окружающей среды. Установлено, что электромагнитные поля при систематическом воздействии уровнями, превышающими ПДУ, могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, оказывают мутагенное воздействие, а также вызывают изменения некоторых обменных процессов иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной функции.

Основными источниками электромагнитного излучения в районе являются объекты систем теле- и радиовещания, станции спутниковой и сотовой связи, объекты системы электроснабжения (электроподстанции, линии электропередач)

Объекты с излучением радиочастотного диапазона (радио- и телевышки) должны иметь сводные санитарные паспорта (разрабатываются владельцами вышек и согласовываются со службой Центра Госсанэпидемнадзора), содержащие в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте. Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (здесь формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа (зона ограничения застройки), у земли (СЗЗ). Соотношение высот антенн и их радиусов биологически опасных зон с удалением и высотой ближайшей застройки определяет степень безопасности оборудования радиовышек для населения.

Санитарно-защитные зоны электроподстанций следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-12-77 «Защита от шума».

- проведение инвентаризации всех источников физических факторов воздействия и создание единой базы данных на геоинформационной основе;

- разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

- создание озеленённых санитарно-защитных зон, применение современных методов застройки и озеленения, организация дорожного движения, строительство инженерных сооружений, шумозащитных домов, устройство шумозащитных полос и экранов вдоль железнодорожных путей для защиты от акустического загрязнения, создаваемого стационарными и передвижными источниками;

- соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (объекты обеспечения деятельности воздушного и водного транспорта; станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населённых пунктах);

- соблюдение санитарно-защитных зон железных дорог для защиты зданий от вибрации, возникающей от движения на железнодорожных линиях;

- организация санитарно-гигиенического надзора в санитарно-защитных зонах и зонах ограничения застройки передающих радиотехнических объектов;

- организация и обеспечение санитарно-гигиенического надзора за всеми источниками физических факторов воздействия на население.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения.

Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера: пожары, взрывы бытового газа, аварийное отключение электроэнергии, удары молнии по зданиям и сооружениям, аварии, связанные с эксплуатацией автомобильного транспорта, террористический акт.

На территории сельского поселения потенциально-опасные объекты отсутствуют.

Оценка последствий пожаров, взрывов бытового газа, аварийного отключения электроэнергии, ударов молнии по зданиям и сооружениям, аварий, связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта.

В результате пожаров, взрывов бытового газа, ударов молнии по зданиям и сооружениям могут быть частично или полностью разрушены отдельные здания.

При авариях на автомобильном транспорте:

- при авариях на автомобильном транспорте могут возникнуть ЧС, угрожающие жизни и здоровью населения, а также может быть нанесён вред жилым строениям и производственным объектам.

Наиболее вероятными авариями, которые могут стать источниками чрезвычайных ситуаций являются:

- столкновение 2 и более автомобилей (повлечёт смерть или увечье людей);

- столкновение с автомобилями, перевозящими взрывоопасные грузы (гибель людей, их увечье, а также вред жилым строениям и производственным объектам);

- автомобильные пробки на горных участках дорог из-за снежных заносов;

- выезды и переворачивания транспортных средств на трудных участках дорог в горной местности.

Из аварий на внутренних инженерных коммуникациях наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электрического оборудования и электрических сетей, нарушение требований безопасности при их эксплуатации являются наиболее частой причиной гибели людей в результате поражения электрическим током. Неисправности электрических сетей и электрооборудования, кроме того, наряду с нарушениями правил пожарной безопасности, стоят на первом месте среди причин возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых являются пожары (2,8 × 10-1 случаев в год).

Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера на функционирование объектов района и жизнедеятельность населения.

Категории оценки сложности природных условий территории сельского поселения приняты согласно приложению А СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»:

- рельеф и геоморфологические характеристики - средней сложности;

- гидрогеологические характеристики в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой - простые;

- ОПП (опасные природные процессы), сейсмичность с учетом сейсмического микрорайонирования – простые.

Категории опасности природных процессов приняты согласно приложению Б СНиП 22-01-95:

- землетрясения (интенсивностью 6 баллов) – опасные;

- подтопление территории – умеренно-опасные;

- эрозия овражная - умеренно-опасные;

- наледообразование – умеренно-опасные.

- ураганы и смерчи - умеренно-опасные.

Источником природной чрезвычайной ситуации могут стать опасные природные явления или процессы, причиной возникновения  которых  могут быть:  сильный ветер, смерч, сильные осадки, засуха, заморозки, гроза.

Таблица 36

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1. Опасные геологические процессы |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| 2. Опасные метеорологические явления и процессы |
| 2.1 Сильный ветер Шторм Шквал Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация. |
| 2.2 Смерч Вихрь | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха Вихревой восходящий поток Ветровая нагрузка |
| 2.3 Сильные осадки |  |  |
| 2.3.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды Затопление территории |
| 2.3.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
| 2.3.3 Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Ветровая нагрузка |
| 2.3.4 Град | Динамический | Удар |

Опасные гидрометеорологические явления (далее по тексту - ОЯ) – метеорологическое, агрометеорологическое, гидрометеорологическое явление или комплекс гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности или продолжительности представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб объектам экономики и населению.

Критерии ОЯ – качественная или количественная характеристика, при достижении которой гидрометеорологическое явление или комплекс явлений (величин) считается опасным.

Перечень и критерии ОЯ на территории сельского поселения разработаны на основе РД 52.04.563-2002 «Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения», утверждены приказом Руководителя Уральского УГМС от 13.02.2006 г. № 7.

Таблица 37

| Название и определение ОЯ | Критерий ОЯ |
| --- | --- |
| Очень сильный ветер | Средняя скорость ветра 20 м/с и более или порывы 25 м/с и более |
| Шквал (резкое кратковременное усиление ветра) | Мгновенная скорость ветра 25 м/с и более в течение 1 мин. и более |
| Смерч (сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки) | Любой смерч, отмеченный наблюдателем |
| Сильный ливень (сильный ливневой дождь) | Количество осадков 30 мм и более за период 1 час и менее |
| Очень сильный дождь (значительные жидкие и смешанные осадки: дождь, ливневой дождь, мокрый снег, дождь со снегом) | Количество осадков 50 мм и более за период 12 часов и менее |
| Очень сильный снег (значительные твердые осадки: снег, ливневой снег и др.) | Количество осадков 20 мм и более за период 12 часов и менее |
| Продолжительный сильный дождь (дождь непрерывный или с перерывами не более 1 часа) | Количество осадков 100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 час |
| Крупный град | Диаметр градин не менее 20 мм |
| Сильная метель, вызывающая значительное ухудшение видимости | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с, метеорологическая дальность видимости не более 500 м |
| Сильная пыльная буря (перенос пыли или песка при сильном ветре, вызывающий значительное ухудшение видимости) | Средняя скорость ветра 15 м/с и более, и метеорологическая дальность видимости не более 500 м |
| Сильный туман (туман со значительным ухудшением видимости) | Метеорологическая дальность видимости не более 50 м |
| Гололедно-изморозевое отложение (сильное отложение на проводах гололедного станка) | Диаметр: - гололеда не менее 20 мм; - сложного отложения не менее 35 мм; - мокрого снега не менее 35 мм; - изморози не менее 50 мм |
| Чрезвычайная пожарная опасность (показатель пожарной опасности не ниже 5-го класса) | Сумма значений температуры воздуха за бездождный период не менее 12 000 градусов по формуле Сверловой |

Таблица 38

Перечень и критерии комплекса неблагоприятных гидрометеорологических явлений (далее по тексту - КНЯ)

| Название и определение КНЯ | Критерий КНЯ |
| --- | --- |
| Усиление мороза при сильном ветре, метель | Похолодание до минус 25-34 градусов при максимальной скорости ветра 17-24 м/с, метель |
| Гололёд, налипание мокрого снега при сильном ветре | Диаметр отложения гололёда или мокрого снега 10-19 мм, или диаметр сложного отложения 25-34 мм при максимальной скорости ветра 17-24 м/с |
| Град, ливень, сильный ветер | Град диаметром 10-19 мм, ливень с количество осадков за 1 час и менее 21-29 мм, или за 12 час и менее 35-49 мм (в горных районах за 12 часов и менее 25-29 мм) при максимальной скорости ветра 17-24 м/с |
| Сильные осадки в виде снега (дождя, переходящего в снег) при усилении ветра, понижении температуры воздуха в переходные сезоны года при ещё не закончившейся (осенью) или уже начавшейся (весной) вегетации | Количество осадков за 12 часов и менее для снега 15-19 мм, для мокрого снега и дождя 35-49 мм (в горных районах 25-29мм) при максимальной скорости ветра 20-24 м/с, понижение экстремальной температуры воздуха за сутки на 10 градусов и более. |

Таблица 37

Возможные последствия воздействия ОЯ, способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий.

| Вид ОЯ | Возможные последствия воздействия ОЯ | Способы и меры по предотвращению и ликвидации последствий |
| --- | --- | --- |
| Ветер, в том числе шквалы, смерчи | - повреждение отдельного оборудования; - обрыв проводов электроснабжения, радио и телефонной связи; - разрушение кровли и козырьков зданий; - опрокидывание малых архитектурных форм | - восстановление и ремонт оборудования: - отключение поврежденного оборудования, для дальнейшего развития аварии; - восстановление, предварительно приняв меры к снятию напряжения с питающего фидера ТП; - ремонт кровли. |
| Дождь | - затопление помещений и территорий. | - очистка дренажных сборных канав. |
| Снег | - нарушение нормальной работы объекта; - прекращение дорожного движения, что приведет к прекращению подвоза, погрузки и разгрузки материальных ценностей; - прекращение подачи электроэнергии и других видов жизнеобеспечения; - завалы снега на территории; - обрыв проводов при падении деревьев. | - расчистка прилегающей территории, дорог и очистка кровли; - обесточивание и локализация поврежденных участков с последующей подачей напряжения от резервных источников и восстановление поврежденных участков. |
| Град | - повреждение мягкой кровли здания; - выход из строя оборудования. | - восстановление и ремонт кровли; - обесточить поврежденное оборудование и осуществить подачу электроэнергии на сохранившемся оборудовании. |
| Метель при ветре | - ограничение дорожного движения и работ на открытом воздухе. | - ограничение скорости движения, использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Пыльная буря при ветре | - короткое замыкание на оборудовании | - отключение поврежденного оборудования; - чистка, обмывка фаз. |
| Гололед, сложные отложения | - повреждение (выход из строя) масляных выключателей воздушных линий, что приведет к перерыву электроснабжения отдельных потребителей. | - готовность персонала к расчистке гололеда; - при повреждениях отключение поврежденного оборудования. |
| Туман | - ограничение использования автотранспорта | - ограничение скорости движения - использование световых и звуковых сигналов для обозначения рабочих мест. |
| Мороз | - возможность обморожения персонала при работе на открытом воздухе; - выход из строя оборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе - включение дополнительных секций обогрева. |
| Жара | - возможность теплового удара у персонала при работе на открытом воздухе; - перегрев электрооборудования. | - ограничение времени работы на открытом воздухе; - контроль за температурными датчиками, своевременная разгрузка и при необходимости остановка электрооборудования. |
| Резкое изменение температуры воздуха | - повреждение изоляции | - проведение осмотров электрооборудования. |
| Гроза | - повреждение персонала электрическим током | - прекратить работы на открытой местности и вывести персонал в безопасное место. |
| Гололедица | - ограничение использования автотранспорта | - применение реагентов (соль, песок); - использование цепей, шин с шипами, ограничение скорости. |

## Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 39

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ:

| Кадастровый номер участка | Общая площадь, га | Существующая категория | Планируемая категория | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02:15:110102:3 | 35,3 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | для объектов жилой застройки, общественных и культурно-бытовых объектов, лесопарков |
| 02:15:110102:1 | 28,5 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | для объектов жилой застройки, общественных и культурно-бытовых объектов, лесопарков |
| 02:15:110601:2 | 138,9 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | для объектов жилой застройки, общественных и культурно-бытовых объектов, лесопарков |
| 02:15:110602:44 | 6,0 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | для объектов жилой застройки, общественных и культурно-бытовых объектов, лесопарков |
| 02:15:110602:46 | 57,5 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | для объектов жилой застройки, общественных и культурно-бытовых объектов, лесопарков |
| 02:15:110602:31 | 71,0 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | для объектов жилой застройки, общественных и культурно-бытовых объектов, лесопарков |
| 02:15:110502:14 | 54,4 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | для объектов жилой застройки, , лесопарков |

Приложение А

Приложение А

Приложение А

Приложение Б

Приложение Б

Приложение Б

Приложение Б

Приложение В

Приложение В

Приложение Г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку документа территориального планирования

«Генеральный план сельского поселения Орловский сельсовет

муниципального района  Благовещенский район Республики Башкортостан

| Перечень данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Цели проекта | «Генеральный план сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Благовещенский район РБ» является документом территориального планирования, определяющий стратегические направления развития, разрабатывается с целью: - обеспечения устойчивого развития территории, - обеспечения роста жилищного строительства, - обеспечения экологической безопасности, - обеспечения рационального использования территорий. |
| 2. Основные задачи | 2.1. Проведение комплексного анализа: - положения сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район в системе региональных связей, его места и роли в системе расселения; - современного состояния использования территории; - ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого); - градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического); - предшествующей градостроительной документации; - инженерно-строительных условий; - возможных негативных природных и техногенных воздействий. 2.2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район. 2.3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения. 2.4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих: - повышение эффективности использования районной территории и повышение ее рентного потенциала; - экологически безопасное взаимное размещение в структуре сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район общественных, жилых и производственных функций; - возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры. 2.5. Разработка предложений: - по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район с учетом специфики социально-экономических условий его развития. 2.6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район в соответствии с приоритетными направлениями его территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием. 2.7. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания. 2.8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда. 2.9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс. 2.10. Размещение в сельском поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования территории сельских поселений Республики Башкортостан. 2.11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район. 2.12. Разработка предложений по защите территории поселения от неблагоприятных природных и техногенных воздействий. 2.13. Разработка предложений по инженерному оборудованию и благоустройству населенных пунктов сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район. 2.14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды. 2.15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана. 2.16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства. 2.17. Разработка предложений по установлению границ населенных пунктов сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район. |
| 3. Нормативная, правовая и методическая документация. Региональные нормативы Республики Башкортостан. | 3.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 3.2. Земельный кодекс Российской Федерации. 3.3. Жилищный кодекс Российской Федерации. 3.4. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации). 3.5. СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 4. Базовая градостроительная и проектная документация | 4.1. Схема территориального планирования муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 4.2. Остальная базовая документация указывается в справке из Информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Администрации сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район. |
| 5. Исходные материалы | Графические материалы на бумажных или электронных носителях предоставляет Заказчик при участии Исполнителя: 5.1. Материалы дежурного плана отводов на бумажных и электронных носителях. 5.2. Базовая градостроительная документация. 5.3. Топографическая основа масштаба 1:5 000 (в границах населенных пунктов и дополнительно с учетом территорий развития) и масштаба 1:25 000 (в границах сельского поселения), ГИС ИНГЕО, МСК-02 в электронном виде и на бумажных носителях (создается Исполнителем в рамках настоящего контракта). 5.4. Материалы экзогенных процессов территории м 1:10 000 в электронном виде и на бумажных носителях выполняет Исполнитель. 5.5. Данные земельного кадастра. 5.6. Материалы по утвержденному проекту границ населенных пунктов сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район, и проекту границ поселения, в том числе описание и координаты в электронном. 5.7. Схема существующих и проектируемых сооружений инженерных сетей (канализационных, водопроводных, тепловых, газовых, связи, электрических 35кв и выше). 5.8. Схема существующей улично-дорожной сети, классификация дорог. 5.9. Схема расположения существующих автотранспортных предприятий и гаражей. 5.10. Данные инвентаризации жилого и нежилого фонда. 5.11. Ввод жилищного фонда по годам. 5.12. Данные имеющейся строительной базы с перечнем организаций и мощностей. 5.13. Данные о занятости населения. 5.14. Данные о форме собственности объектов недвижимости. 5.15. Перечень производственных предприятий сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район (промышленных, транспортных, коммунальных, складских). Их основные производственные фонды, их износ. 5.16. Объем инвестиций, их структура и источники финансирования по отраслям. 5.17. Данные санитарного состояния районной среды: -Фоновые концентрации загрязнения воздушного бассейна. 5.18. Границы объединенной санитарно-защитной зоны Основного промышленного района по данным Роспотребнадзора или разработанного тома предельно допустимых выбросов. В случае отсутствия этих сведений, необходимы данные инвентаризации источников вредных выбросов по форме «1-воздух» за 2008-2013гг. для расчета полей приземных концентраций и установления границы объединенной санитарно-защитной зоны. 5.19. Места выпусков промышленных и коммунально-бытовых канализационных стоков, их характеристика. 5.20. Данные статотчетности о сбросах сточных вод по форме «2-ТП водхоз» за 2008-2013 гг. 5.21. Данные статотчетности о выбросах вредных веществ в атмосферу по форме «2-ТП-воздух» за 2008-2013 гг. 5.22. Количество образующихся, накопленных и утилизируемых промышленных и бытовых отходов. 5.23. Местоположение санкционированных и несанкционированных свалок. 5.24. Данные по инженерному обеспечению сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район: 5.24.1. Водопровод и канализация: - Местоположение, вид, производительность и степень очистки, состав канализационных очистных сооружений. - Состояние сетей (% износа, диаметр, длина). - Водозаборы, их производительность, пояса зоны санитарной охраны водозаборов. 5.24.2. Электроснабжение: - местоположение источников - ТЭЦ, электрических подстанций, воздушных линий линий напряжением 35 кВ и выше с указанием мощности трансформаторов, материала опор, сечения провода, - данные по оборудованию ТЭЦ (форма 6-ТП), объемы потребления пара и горячей воды, параметры теплоносителя, потребители. 5.24.3. Теплоснабжение: -данные по теплоисточникам сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район, их производительности, составу оборудования, загрузки, виду топлива, головным диаметрам. 5.24.4. Газоснабжение: -источники газоснабжения, объемы потребления газа, потребители, количество газифицированных квартир, местоположение ГРС и ГНС. 5.24.5. Телефонизация: -емкость и положение АТС, тип оборудования, операторы сотовой связи. 5.24.6. Телевидение и радиофикация: -источники, оборудование, количество принимаемых программ, Интернет-провайдеры. 5.25. Данные по транспортной инфраструктуре: 5.25.1. Улично-дорожная сеть: -существующее благоустройство с указанием типов покрытий, -перечень магистральных улиц и их поперечный профиль, -перечень и характеристика искусственных сооружений и переездов, -объем работ и капиталовложения за последние 5 лет и стоимость строительства и реконструкции 1кв.м. 5.25.2. Транспорт: -Количество перевезенных пассажиров и грузов. -автомобильный (характеристика городского и внегородского пассажирского сообщения, существующие маршруты, количество подвижного состава, размещение автохозяйств СТО и АЗС), -тип, размещение и количество гаражей, кол-во автомобилей в сельском поселении Орловский сельсовет МР Благовещенский район), -грузовой (количество, изменение грузооборота за последние 5 лет, работа грузового транспорта, основные пути пропуска), -железнодорожный (тип подвижного состава, вместимость, средства связи, его работа), -трубопроводный транспорт (количество, качество, диаметр, привязка к плану местности). 5.26. Оценка плодородия земель сельхозназначения и кадастровая стоимость участков, которые планируются перевести в земли населенных пунктов. |
| 6. Перечень объектов обслуживания | 6.1. Перечень объектов обслуживания населения принять по расчету в соответствии со СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». |
| 7. Состав проектных материалов | 7.1. Генеральный план Включает в себя карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе: - объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район (схема инженерного оборудования и благоустройства территории масштаба 1:5 000); - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район (схема магистралей районного и внешнего транспорта масштаба 1:5 000); - иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район (схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства культурно-бытового и промышленного назначения масштаба 1:5 000). 7.2. Генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы) и включает в себя: - цели и задачи территориального планирования; - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения. 7.3. На картах (схемах), содержащихся в генеральном плане, отображаются: - границы сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район; - границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район; - границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения; - существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; - границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; - границы территорий объектов культурного наследия; - границы зон с особыми условиями использования территорий; - границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения; - границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий; - границы зон инженерной и транспортной инфраструктур; - иллюстративные схемы; - технико-экономические показатели. 7.4. В целях утверждения Генерального плана сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район (осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем). 7.5. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район (в текстовой форме) включают в себя: - анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития; - обоснование вариантов решения задач территориального планирования; - перечень мероприятий по территориальному планированию; - обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации; - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 7.6. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район отображаются: 7.6.1. информация о состоянии соответствующей территории, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования отображается на следующих картах (схемах): - схема положения сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район в системе расселения (масштаб 1:50 000); - карты (схемы) использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории (схема современного использования территории сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район (масштаб 1:5 000); - карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального Республики Башкортостан, схем территориального планирования муниципальный район Благовещенский район, в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов; - карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий (схема комплексной оценки территории с границами зон с особыми условиями использования территории масштаба 1:5 000); - иные карты (схемы). 7.6.2. предложения по территориальному планированию отображаются на картах (схемах) в масштабе 1:5 000, которые используются для внесения в них изменений при согласовании проекта Генерального плана сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район и включают в себя: - карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; - карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения; - карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке (схема первой очереди строительства); - карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи; - иные карты (схемы). 7.7. Утверждаемая часть проекта Генерального плана сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район (в соответствии с ч.9 ст.24 Градостроительного кодекса РФ: положения о территориальном планировании, схемы, содержащие информацию в соответствии с ч.6 ст.23 Градостроительного кодекса). Текстовая часть материалов предоставляется в электронном виде в формате Word, графическая в электронном виде в формате JPG. 7.8. В процессе работы состав материалов, предоставляемых заказчику, может корректироваться по согласованию сторон при условии соблюдения требований действующего Градостроительного кодекса РФ. |
| 8. Содержание проектных материалов | Принять в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ и СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (в части, не противоречащей Градостроительному Кодексу Российской Федерации). |
| 9. Проектные материалы, передаваемые заказчику | Проектные материалы передаются Заказчику в следующем составе: Генеральный план: Графическая часть в 3-х экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре на электронных носителях в формате ГИС «Ингео». Пояснительная записка в 3-х экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре на электронных носителях в WORD. Демонстрационные материалы в графическом и электронном виде для проведения публичных слушаний в 1 экз. |
| 10. Требования к согласованиям | 10.1. Основные планировочные и функциональные решения согласовать с Заказчиком. 10.2. Решения по инженерному обеспечению согласовать с отраслевыми эксплуатирующими инженерными организациями. 10.3. Решения по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности согласовать с сектором по муниципальному району Благовещенский район Республики Башкортостан ГУ МЧС России по Республики Башкортостан. 10.4. Проект Генерального плана сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район согласовывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 178 «Об утверждении положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований». |
| 11. Публичные слушания | 11.1. Публичные слушания проводятся с участием представителей Исполнителя. Сроки проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район согласовываются с Исполнителем. 11.2. Исполнитель готовит материалы для оформления экспозиции, действующей в течение всего периода публичных слушаний, а также осуществляет подготовку демонстрационных материалов для публичных слушаний, отражающий все основные положения проекта. 11.3. Исполнитель принимает участие в публичных слушаниях, а также выступает содокладчиком на заседании Администрации сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район, посвященном рассмотрению и утверждению проекта Генерального плана сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район. |
| 12. Особые условия | 12.1. Исполнитель оказывает Заказчику помощь в формировании запросов для сбора исходных данных. 12.2. Исполнитель принимает участие, совместно с Заказчиком, в согласовании проектных решений с заинтересованными организациями и органами государственной и местной власти, предусмотренными законодательством. 12.3. В составе проекта Генерального плана сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район делаются предварительные предложения по границе населенных пунктов сельского поселения Орловский сельсовет МР Благовещенский район и градостроительное обоснование этих предложений. 12.4. Обязательное присутствие представителя исполнителя на публичных слушаниях. |
| От Муниципального Заказчика: |  | От Исполнителя: |
| ________________________________ |  | __________________________ |
| МП |  | МП |